Příloha č. 1

Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy - USKP: 33758/5-3444

------------------------------

SLEPÝ ROZPOČET

------------------------------

TYP      :  Dřevěná špaletová okna, jednoduchá okna

MATERIÁL :  Smrk napojovaný lepený vrstvený

KOVÁNÍ   :  rozvory a půlolivy celokovové mosazné, např. Casual surová mosaz

Uzavírání na táhlo pod klapačkou do vrchních a spodních skob nebo

půloliva s jazýčkem do protiplechu

PANTY    :  Otlav s věžičkou lakované - okenní i dveřní závěsy realizovat v

tradičním provedení, tj. jako zadlabávané.

ZASKLENÍ :  u špaletových oken do ext. křídel izolační dvojsklo 4-16-4 U=1,1, int.

křídla float 4 mm

Prostup celého okna Uw=0,88W/m2K

u jednoduchých oken zasklení izolační dvojsklo 4-16-4 U=1,1

Prostup celého okna Uw=1,27W/m2K

TĚSNĚNÍ  :  Okna budou osazena silikonovým těsněním.

OKAPNICE :  Dřevěná

POVRCHOVÁ   Lazurovací nástřik nebo krycím nástřikem, výběr odstínu barvy

určí

ÚPRAVA   :    památkový ústav

strana  2

1         6.00 ks          Dřevěné jednoduché okno

dřevo  : smrk

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo U=1,1W/m2K

2        21.00 ks          Dřevěné špaletové okno

dřevo  : smrk

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo

float 4 mm

příčky :

nalepovací 26mm s duplexem

3         1.00 ks          Vchodové dveře

dřevo  : smrk

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K

frézované kazety

příčky : sklodělící

strana  3

4         1.00 ks          Dřevěné jednoduché okno

dřevo  : smrk

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo U=1,1W/m2K

příčky :

nalepovací 26mm s duplexem

5         3.00 ks          Dřevěné jednoduché okno

dřevo  : smrk

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo

6         1.00 ks          Dřevěné jednoduché okno

dřevo  : smrk

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo U=1,1W/m2K

7         1.00 ks          Dřevěné jednoduché okno

dřevo  : smrk

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo U=1,1W/m2K

příčky :

nalepovací 26mm s duplexem

strana  4

8         3.00 ks          Dřevěné jednoduché okno

dřevo  : smrk

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K

9         1.00 ks          Vchodové dveře

dřevo  : smrk napojovaný

nátěr  : RAL

výplň  :

izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K

frézované kazety

příčky : sklodělící

10       35.20 m           Přechod.lišta na ext. parapet Zn

11       35.20 m           Int. parapet 350 mm dřevěný

12      178.12 m           Demontáž a likvidace oken

13      178.12 m           Montáž oken na komprimační a

parotěsnou pásku

14       35.20 m           Montáž int. parapetů

15      178.12 m           Oprava interiérového ostění

# Text boxes

700

1000

1

1100

550

550

550

1650

1100

1

2

3

4

2100

1100

1

500

500

1200

1000

1

2

1000

700

1

700

1000

1

1100

800

1

600

400

1

1997.3

752.7

800

800

2000

750

2750

1600

1

2

3