### Identifikační údaje

| Název díla: | Územní plán zákupy |
| --- | --- |
| Stupeň - fáze: | návrh |
| Objednatel: | Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy |
| Pořizovatel: | ORMI-Úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa (na žádost obce Zákupy) |
| Zhotovitel: | SAUL s.r.o. U Domoviny 491/1, 460 01, Liberec 4 |
| Číslo zakázky zhotovitele: | 023/2003 |
| Číslo zakázky objednatele: | 000/0000 |
| Datum zhotovení: | březen 2011 |

| Vedoucí projektant | Ing. arch. Vladislav Hron |
| --- | --- |
| Urbanistická koncepce | Ing. arch. Vladislav Hron |
| Demografie, občanské vybavení | RNDr. Václav Poštolka |
| Dopravní infrastruktura | Ing. Ladislav Křenek |
| Vodní hospodářství | Radek Hnát |
| Energetika, spoje | Ing. Boleslav Jagiello |
| Koncepce aktivit | Ing. Lucie Ježková |
| Ochrana přírody a krajiny, ÚSES,ZPF,PUPFL | Ing. Jan Hromek |
| Životní prostředí | Mgr. Pavel Bauer, Mgr. Pavel Kučírek |
| Regulativy využití území | Ing. arch. Vladislav Hron |
| Ochrana obyvatelstva | Ing. Jaroslav Štainbruch |
| Počítačová grafika, grafické práce | Ing. Oldřich Lubojacký, Romana Svobodová |

### OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

| Kapitola | Název kapitoly | Strana |
| --- | --- | --- |
| A | Vymezení zastavěného území | 3 |
| B | Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot | 5 |
| B1 | Koncepce rozvoje území | 5 |
| B2 | Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území | 6 |
| C | Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně | 9 |
| C1 | Návrh plošného a prostorového uspořádání území | 9 |
| C2 | Zastavitelné plochy | 10 |
| C3 | Plochy přestavby | 13 |
| C4 | Nezastavitelné plochy | 14 |
| D | Koncepce veřejné infrastruktury, vč. podmínek pro její umisťování | 16 |
| D1 | Dopravní infrastruktura | 16 |
| D2 | Technická infrastruktura a nakládání s odpady | 19 |
| D3 | Občanské vybavení | 24 |
| D4 | Veřejná prostranství | 26 |
| D5 | Civilní ochrana | 27 |
| E | Koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek … | 28 |
| E1 | Návrh koncepce uspořádání krajiny | 28 |
| E2 | Návrh podmínek pro využití a změny ploch krajiny | 29 |
| E3 | Vymezení územního systému ekologické stability | 32 |
| E4 | Návrh protipovodňových opatření | 33 |
| E5 | Těžba nerostů | 34 |
| F | Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití … | 35 |
| F1 | Základní principy využití ploch s rozdílným způsobem a využití | 35 |
| F2 | Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 39 |
| F3 | Vymezení opatření nestavební povahy | 58 |
| F4 | Přípustné změny kultur pozemkových parcel | 59 |
| G | Vymezení VPS, VPO a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 60 |
| G1 | Veřejně prospěšné stavby (VPS) | 60 |
| G2 | Veřejně prospěšná opatření (VPO) | 62 |
| G3 | Asanace, ozdravění území | 62 |
| H | Vymezení dalších VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo | 63 |
| H1 | Veřejně prospěšné stavby (VPS) | 63 |
| H2 | Veřejně prospěšná opatření (VPO) | 63 |
| I | Vymezení ploch a koridorů územních rezerv … | 64 |
| I1 | Územní rezervy - plochy | 64 |
| I2 | Územní rezervy - koridory | 64 |
| J | Vymezení ploch a koridorů k prověření územní studií … | 65 |
| K | Údaje o počtu listů a výkresů územního plánu | 67 |

### OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI

| Číslo | Název výkresu | Měřítko |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výkres základního členění území | 1 : 5000 |
| 2 | Hlavní výkres – vymezení ploch s rozdílným využitím | 1 : 5000 |
| 3 | Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury | 1 : 5000 |
| 4 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1 : 5000 |

A 	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Vymezuje se zastavěné území pro správní území obce Zákupy - stav k datu 30.9.2009.

Na sedmi katastrálních územích (k.ú. Božíkov, k.ú. Brenná, k.ú. Kamenice u Zákup, k.ú. Lasvice, k.ú. Starý Šidlov, k.ú. Veselí nad Ploučnicí a k.ú. Zákupy) představujících správní obvod obce je vymezeno více oddělených zastavěných území.

Zastavěné území je zobrazeno ve výkresech grafické části dokumentace ÚP Zákupy:

-	výkres č.1 - Výkres základního členění území

-	výkres č.2 - Hlavní výkres - vymezení ploch s rozdílným využitím

-	výkres č.3 - Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury

B	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

B1.	 Koncepce rozvoje území

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj města a jeho částí formou komplexního návrhu uspořádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek.

Rozvoj sociální soudržnosti

-	vymezením ploch pro bydlení udržet trend stoupajícího počtu obyvatel, vytvořením dobrých podmínek pro mladé rodiny zlepšit věkovou strukturu obyvatelstva, vytvořit podmínky pro život seniorů,

-	stanovením územně technických podmínek zajistit předpoklady pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami vč. dobrých podmínek pro trávení volného času a vzdělání pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů.

Rozvoj hospodářského potenciálu

-	stanovením územně technických podmínek pro rozvoj pracovních příležitostí (výroba, podnikání, cestovní ruch) a rozšířením nabídky pro sportovní a rekreační vyžití vytvořit podmínky pro 	udržení obyvatel ve městě,

-	výhodná poloha města v kontaktu přírodních a krajinných hodnot útvarů (Horní Ploučnice    a Jestřebsko Dokesko) a kulturně společenský potenciál (Státní zámek Zákupy, koupaliště aj.) jej 	předurčují k funkci nástupního centra cestovního ruchu,

-	návrhem řešení dopravní a technické infrastruktury zajistit dobrou obslužnost území:

-	respektovat průchodnost území nadřazenými koridory dopravní a technické infrastruktury,

-	vymezením ploch dopravní infrastruktury s úpravami silniční sítě ve funkční provázanosti na systém místních komunikací zajistit optimální dostupnost všech částí řešeného území a omezení negativních účinků dopravy,

-	vymezením ploch a koridorů technické infrastruktury zajistit optimální podmínky pro zásobování území vodou a energiemi a likvidaci odpadních produktů.

Rozvoj kvalitních životních podmínek

-	uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením územně technických podmínek sledovat účelné a hospodárné nakládání s územím a přírodními zdroji a kontinuální územní rozvoj, úměrný přirozeným potřebám a významu střediska osídlení,

-	stanovením územně technických podmínek připravit podmínky pro zvýšení kvalitativní složky 	stabilizovaných částí území sídelního útvaru,

-	účelným uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením územně technických podmínek omezit rizika negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk, otřesy) podporovat zásady zdravého sídla s kvalitním životním prostředím, poskytujícím maximální pohodu ve fungujícím organismu města a jeho částí obyvatelům i všem, kteří ve městě pracují, podnikají a tráví volný čas,

-	návrhem vhodných opatření v regionální souvislosti zajistit ochranu území před živelnými pohromami (povodně, sesuvy aj.),

-	sledovat a respektovat soulad rozvojových aktivit obce s aktivitami vyplývajícími z regionálních souvislostí příslušnosti obce k okolní sídelní struktuře,

-	respektovat ochranu lokalit v předmětech zájmů mezinárodní i obecné ochrany přírody a krajiny,

-	upřesnit vymezení funkčního územního systému ekologické stability.

B2.	KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

B2.1	Ochrana a rozvoj hodnot území

Ve veřejném zájmu budou chráněny a rozvíjeny civilizační a přírodní hodnoty území. Zachován bude ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Ochrana území ale nesmí obecně znemožňovat jeho ekonomické využití nebo mu nadměrně bránit.

Civilizační hodnoty

Obytně rekreační charakter území města Zákupy harmonicky doplněný zemědělskou a výrobní funkcí bude respektován a rozvíjen na základě urbanistické koncepce ÚP Zákupy.

V nejvyšší možné míře budou chráněny kulturní urbanistické a architektonické hodnoty - objekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel (viz. textová část Odůvodnění ÚP, G2.2.1 Civilizační hodnoty).

Ostatní podmínky ochrany a rozvoje hodnot řešeného území:

-	respektovat prostorové kompozice jednotlivých sídel a tyto pouze vhodně doplňovat,

-	respektovat architektonicky cenné stavby, soubory včetně nejbližšího okolí,

-	respektovat prostory se zachovalou původní urbanistickou strukturou,

-	odpovídající pozornost bude věnována původním objektům lidové architektury, které spolu s přírodními prvky hrají důležitou roli v celkovém obraze krajiny - dochované soubory lidové architektury budou respektovány v plném rozsahu,

-	respektovat objekty přispívající k identitě území včetně jejich okolí, drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy.

Stavby, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. Nesmí zde být umístěny stavby, které by svými objemovými parametry, architektonickým ztvárněním, použitými materiály a účinky provozu znehodnotily hodnoty území:

-	respektovat působení pozitivních stavebních dominant v obrazu města a potlačit působení rušivých dominant (průmyslové a zemědělské areály, technické objekty) např. ozeleněním,

-	koncentrací aktivit oživit centrum městské části a zastavit chátrání nevyužívaných objektů,

-	z centra města vymístit závadné a nevhodné aktivity,

-	podpořit význam hlavních komunikačních os (soustředění aktivit a úpravy parteru ulic),

-	podpořit význam vhodných úprav nábřeží vodotečí pro výraznější uplatnění toků v urbanistické struktuře sídel,

-	asanovat a nově využívat opuštěné areály a plochy (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského a jiného původu).

-	rozvíjet síť dopravní a technické infrastruktury obce jakožto významné hodnoty území.

Přírodní hodnoty

Koncepce rozvoje obce je založena na souladu urbanizačních aktivit s podmínkami ochrany přírody a krajiny:

-	chránit přírodně a ekologicky hodnotné plochy v zájmech ochrany přírody a krajiny obecné   i zvláštní (zde mezinárodní) včetně jejich okolí (viz. textová část Odůvodnění ÚP, G2.2.2 Přírodní hodnoty),

-	respektovat rozmanitost území obce a významné plochy sídelní zeleně přispívající k harmonii v území,

-	rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochrannou základního krajinného rámce tvořeného lesy a krajinnou zelení (břehové porosty podél toků, doprovodná zeleň komunikací, významné solitery,

-	neměnit charakter přírodních horizontů města (nesmí se odlesnit, trvale vykácet vzrostlá zeleň),

-	neumisťovat trvalé stavby na přírodní dominanty - vrcholy zalesněných hřbetů (podmíněně přípustná výstavba rozhleden, nedojde-li k výraznému narušení působení těchto dominant),

-	respektovat rozhledy z významných vyhlídkových bodů, průhledy, zachovat charakter scenérických cest.

Pozn.:	Ochrana krajinného rázu je řešena v kapitole E.

Vhodným přístupem k využívání území a respektováním jeho přírodních a enviromentálních hodnot sledovat harmonický rozvoj celku - ploch zastavěných a zastavitelných na jedné straně       a ploch nezastavitelných na straně druhé a zachovat kvalitní přírodní a životní prostředí              pro budoucí generace.

Vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatření zajistit ochranu vodohospodářsky významného území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby území.

Vhodným přístupem k využívání území, respektováním územních opatření, odstraněním starých ekologických zátěží, vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu životního prostředí a obytné hodnoty území zajistit ochranu ovzduší vod a půdy před znečištěním.

Vhodným přístupem k ochraně půdního fondu, upřednostňováním ekologických forem hospodaření a účinným rozvíjením prvků ÚSES zajistit ochranu zemědělské a lesní půdy před vodní a větrnou erozí, před svahovými deformacemi a neodůvodněnými zábory pro jiné účely       ve smyslu uchování produkční hodnoty území.

Citlivým přístupem k řešení urbanizace území, odpovědným hospodařením s nerostným bohatstvím území – obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji - a minimalizací nevhodných zásahů     a podporu úprav, směrovaných ke zkvalitnění krajinných hodnot území, zachovat potenciál, kvalitu a jedinečnost kulturní krajiny v její rozmanitosti.

Preventivními zásahy pro ochranu území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky  minimalizovat rozsah možných škod z působení přírodních sil v území.

B2.2	Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí

Při záměrech urbanizace území upřednostňovat aktivity rozvíjející kvalitu životního prostředí.

V plochách negativních vlivů, vymezených hygienickými ochrannými pásmy od jejich zdrojů (průmyslová výroba, zemědělská a lesnická výroba, těžba surovin, technická infrastruktura aj.), nesmí být situovány stavby pro bydlení, dále stavby občanského vybavení pro účely školní            a předškolní výchovy, pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) a dalšími negativními vlivy na životní prostředí:

-	respektovat PHO kolem ČOV

hranice negativních vlivů z dopravy

-	navrhovaný způsob rozdílného využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukových izofon, může být realizován teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy (hluková zátěž bude odstraněna nebo nepřekročí hygienické limity z hlediska hluku).

riziko negativních vlivů z provozu

-	negativní vlivy z provozů v plochách výroby a skladování, zemědělské výroby a technické infrastruktury aj. u nichž není vymezena hranice negativních vlivů (PHO) nesmí zasahovat do okolních ploch stávajícího nebo navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb staveb pro bydlení vč. bydlení smíšeného, rekreaci a občanské vybavení - negativní vlivy nesmí překročit hranici vymezené plochy se zdrojem negativních vlivů,

-	chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný pouze v takové koncentraci, aby nedošlo k obtěžování obyvatelstva hlukem, prachem a vyššími koncentracemi páchnoucích látek, rozhodující je vzdálenost k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru; páchnoucí látky z chovu hospodářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině obsaženy v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo.

Další zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí:

-	pro rozvoj kvality života regenerovat kvalitu veřejných prostranství a významných ploch zeleně především v území s předpokladem sociálních kontaktů –, náměstí, návsi, obchodní ulice, parky, zastávky

-	vytvářet podmínky pro nemotorovou dopravu – cyklisty a pěší provoz, bezpečnou cestu dětí do škol

-	vytvářet podmínky pro pohodu bydlení - především ochranu proti nadměrnému hluku           a imisím z dopravy

-	možnost umístění nových zdrojů hluku (např. výroba, výrobní služby apod.) v blízkosti chráněných objektů a ploch je nutno posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

-	konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

-	realizovat zásobování plynem v navržených částech sídelního útvaru

ochrana proti radonovému riziku - řešené území se nachází v oblasti pravděpodobného výskytu radonu, při realizaci obytných staveb v návrhových plochách obytných a smíšených obytných stanovit nutnou ochranu na základě měření.

B2.3	Limity využití území

Limity využití území jsou specifikovány v textové části Odůvodnění územního plánu a v závislosti na rozlišitelnosti měřítka dokumentace ÚP zakresleny ve výkresu č.5 – Koordinační výkres grafické části Odůvodnění ÚP Zákupy.

Využití ploch stabilizovaných i ploch změn (plochy zastavitelné, přestavbové a nezastavitelné) bude omezeno stávajícími limity využití území.

Z koncepce ÚP Zákupy vyplývají nové limity využití území.

C	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A systému sídelní zeleně

C1.	NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

C1.1	Návrh základního prostorového uspořádání území

Základní uspořádání funkcí v sídelním útvaru Zákupy odvozené z předešlého dlouhodobého vývoje je stabilizované. Základní prostorová kompozice sídel se nemění.

ÚP vymezuje podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území – urbanistická koncepce vychází           z principů udržitelného rozvoje, vytváří územně technické podmínky pro zachování a kultivaci prostorových kvalit sídel a krajiny v diferencované péče o území.

Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vymezuje komplexně a v souvisle urbanizovaných celcích bez nároků na umisťování nových odloučených sídelních lokalit ve volné krajině. Rozvojové aktivity budou umisťovány na zastavitelných a přestavbových plochách            za intenzivního využití vnitřních zdrojů (proluky v zástavbě a zóny přestavby) v kontinuální vazbě na stávající osídlení dle stanovených regulačních podmínek a limitů využití území:

-	jádrový městský útvar Zákupy s prostorově souvisejícími částmi obce Nové Zákupy a Božíkov se budou rozvíjet v souvisle urbanizovaném celku,

-	koncentrace obslužných funkcí veřejné vybavenosti v jádrovém městském útvaru usnadní jejich dostupnost a posílí atraktivitu centra i rentabilitu vložených investic,

-	koncentrace hlavních výrobně ekonomických aktivit ve vymezených a dopravně dobře dostupných rozvojových výrobních zónách zajistí nerušený vývoj ostatních částí obce, zejména obytných zón,

-	bude respektována charakteristická rozvolněnost zástavby venkovských sídel se zvláštním důrazem na ochranu a uchování zemědělské krajiny s tradiční venkovskou architekturou,

-	návrh úprav trasování a parametrů základní silniční sítě (II/262, II/268, III/26832 a III/26834) zajistí optimální dostupnost všech částí území obce, vyloučením tranzitní a nákladní dopravy přes město omezí negativní účinky z dopravy na obytná území a zvýší bezpečnost dopravy v místech křížení s místními komunikacemi,

-	nové místní komunikace zpřístupní rozvojové plochy ÚP Zákupy,

-	rozvoj technické infrastruktury zajistí pokrytí urbanizovaného území a využitelnost rozvojových ploch,

-	preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami (záplavy, sesuvy půdy, eroze aj.) zajistí minimalizaci rozsahu případných škod,

-	ve veřejném zájmu bude v souladu s legislativně stanovenými podmínkami ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice a mají značnou hodnotu.

C1.2	Návrh základního členění území

ÚP Zákupy vymezuje urbanistické obvody (UO) na úrovni základních sídelních jednotek.

UO 1 Zákupy - zahrnuje větší část k.ú. Zákupy s jádrovým městským útvarem

UO 2 Nové Zákupy - zahrnuje severovýchodní část k.ú. Zákupy od údolí Ovčího potoka

UO 3 Božíkov - zahrnuje k.ú. Božíkov

UO 4 Brenná - zahrnuje k.ú. Brenná

UO 5 Kamenice u Zákup - zahrnuje k.ú. Kamenice u Zákup

UO 6 Lasvice - zahrnuje k.ú. Lasvice

UO 7 Starý Šidlov - zahrnuje k.ú. Starý Šidlov

UO 8 Veselí nad Ploučnicí - zahrnuje k.ú. Veselí nad Ploučnicí

Urbanistická koncepce je stanovena ve výkresech č.2 „Hlavní výkres - vymezení ploch s rozdílným využitím“ a č.3 „Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury“ grafické části ÚP Zákupy.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je předmětem kapitoly F.

C2.	ZASTAVITELNÉ PLOCHY

UO 1 - Zákupy

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-01 Z | Zákupy | 5724 | bydlení - venkovské |  |
| 1-02 Z | Zákupy | 2902 | bydlení - venkovské |  |
| 1-03 Z | Zákupy | 4339 | bydlení - venkovské |  |
| 1-04 Z | Zákupy | 2991 | bydlení - venkovské |  |
| 1-05 Z | Zákupy | 1817 | bydlení - venkovské |  |
| 1-06 Z | Zákupy | 4995 | bydlení - venkovské |  |
| 1-07 Z | Zákupy | 9258 | bydlení - venkovské | omezení - ochrana před hlukem** |
| 1-08 Z | Zákupy | 11886 | bydlení - venkovské |  |
| 1-09 Z | Zákupy | 18760 | bydlení - venkovské |  |
| 1-11 Z | Zákupy | 2713 | bydlení - venkovské |  |
| 1-13 Z | Zákupy | 5375 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-14 Z | Zákupy | 5902 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-15 Z | Zákupy | 4207 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-16 Z | Zákupy | 2461 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-17 Z | Zákupy | 924 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-18 Z | Zákupy | 13775 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-19 Z | Zákupy | 6563 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-20 Z | Zákupy | 27739 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-21 Z | Zákupy | 26445 | bydlení - městské individuální | omezení v prostorovém uspořádání* |
| 1-22 Z | Zákupy | 28986 | bydlení - městské individuální | omezení v prostorovém uspořádání* |
| 1-23 Z | Zákupy | 46869 | bydlení - městské individuální | omezení v prostorovém uspořádání* |
| 1-24 Z | Zákupy | 12610 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-25 Z | Zákupy | 11944 | bydlení - městské individuální |  |
| 1-26 Z | Zákupy | 64424 | rekreace – hromadné |  |
| 1-27 Z | Zákupy | 497 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-28 Z | Zákupy | 710 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-29 Z | Zákupy | 1690 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-30 Z | Zákupy | 4567 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-31 Z | Zákupy | 1054 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-32 Z | Zákupy | 472 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-33 Z | Zákupy | 2576 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-34 Z | Zákupy | 1341 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-35 Z | Zákupy | 218 | veřejných prostranství - komunikace |  |
| 1-36 Z | Zákupy | 1351 | smíšené obytné - centrální |  |
| 1-37 Z | Zákupy | 41578 | dopravní infrastruktury - silnice |  |
| 1-38 Z | Zákupy | 2458 | dopravní infrastruktury - silnice |  |
| 1-39 Z | Zákupy | 11604 | dopravní infrastruktury - silnice |  |
| 1-40 Z | Zákupy | 2355 | dopravní infrastruktury - silnice |  |
| 1-41 Z | Zákupy | 9402 | dopravní infrastruktury - silnice |  |
| 1-42 Z | Zákupy | 134 | dopravní infrastruktury - silnice |  |
| 1-43 Z | Zákupy | 2007 | dopravní infrastruktury - vybavení |  |
| 1-44 Z | Zákupy | 86041 | výroby a skladování - průmyslové a řemeslné |  |
| 1-45 Z | Zákupy | 3955 | výroby a skladování - průmyslové a řemeslné |  |
| 1-46 Z | Zákupy | 38964 | výroby a skladování - průmyslové a řemeslné |  |
| 1-47 Z | Zákupy | 73676 | výroby a skladování - průmyslové a řemeslné |  |
| 1-48 Z | Zákupy | 1570 | bydlení - venkovské |  |
| 1-49 Z | Zákupy | 796 | bydlení - venkovské |  |
| 1-50 Z | Zákupy | 130 | technické infrastruktury |  |
| 1-51 Z | Zákupy | 9797 | rekreace - zahrádkové osady |  |

* viz kapitola F2.1 - Plochy s rozdílným způsobem využití - zastavěné, zastavitelné a přestavby

** viz kapitola F1.5 - Omezení změn v užívání ploch s rozdílným způsobem využití - základní podmínky ochrany zdraví před hlukem

v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních    i venkovních prostorech

UO 2 – Nové Zákupy

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-01 Z | Zákupy | 16958 | bydlení - venkovské |  |
| 2-02 Z | Zákupy | 4124 | obč. vybavení – veřejná infrastruktura |  |
| 2-03 Z | Zákupy | 2073 | obč. vybavení - tělovýchova a sport |  |
| 2-06 Z | Zákupy | 7849 | výroby a skladování - průmyslové a řemeslné |  |
| 2-07 Z | Zákupy | 4415 | výroby a skladování - průmyslové a řemeslné |  |

UO 3 – Božíkov

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-02 Z | Božíkov | 6240 | bydlení - venkovské |  |
| 3-03 Z | Božíkov | 2445 | bydlení - venkovské |  |
| 3-05 Z | Božíkov | 5770 | bydlení - venkovské |  |
| 3-06 Z | Božíkov | 3389 | bydlení - venkovské |  |
| 3-07 Z | Božíkov | 5076 | bydlení - venkovské |  |
| 3-08 Z | Božíkov | 4292 | bydlení - venkovské |  |

UO 4 – Brenná

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-01 Z | Brenná | 1918 | bydlení - venkovské |  |
| 4-02 Z | Brenná | 2824 | bydlení - venkovské |  |
| 4-03 Z | Brenná | 9470 | občanského vybavení - tělovýchova a sport |  |

UO 5 – Kamenice u Zákup

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-01 Z | Kamenice u Zákup | 60 | výroby a skladování zemědělské a lesnické |  |
| 5-02 Z | Kamenice u Zákup | 9352 | bydlení - venkovské |  |
| 5-03 Z | Kamenice u Zákup | 4537 | bydlení - venkovské |  |
| 5-04 Z | Kamenice u Zákup | 3873 | bydlení - venkovské |  |
| 5-05 Z | Kamenice u Zákup | 4240 | bydlení - venkovské |  |
| 5-06 Z | Kamenice u Zákup | 1482 | bydlení - venkovské |  |
| 5-07 Z | Kamenice u Zákup | 1939 | bydlení - venkovské |  |
| 5-08 Z | Kamenice u Zákup | 9015 | bydlení - venkovské |  |
| 5-09 Z | Kamenice u Zákup | 1181 | bydlení - venkovské |  |
| 5-10 Z | Kamenice u Zákup | 4920 | občanského vybavení - tělovýchova a sport |  |

UO 6 – Lasvice

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-02 Z | Lasvice | 1574 | bydlení - venkovské |  |
| 6-03 Z | Lasvice | 4098 | bydlení - venkovské |  |
| 6-04 Z | Lasvice | 10850 | bydlení - venkovské |  |
| 6-05 Z | Lasvice | 1354 | bydlení - venkovské |  |
| 6-06 Z | Lasvice | 3326 | bydlení - venkovské |  |
| 6-07 Z | Lasvice | 3249 | bydlení - venkovské |  |
| 6-08 Z | Lasvice | 1103 | bydlení - venkovské | omezení - ochrana před hlukem** |
| 6-09 Z | Lasvice | 2179 | bydlení - venkovské |  |
| 6-10/Z | Lasvice | 4476 | bydlení - venkovské | omezení - ochrana před hlukem** |

** viz kapitola F1.5 - Omezení změn v užívání ploch s rozdílným způsobem využití - základní podmínky ochrany zdraví před hlukem

v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovských prostorech

UO 7 – Starý Šidlov

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-01 Z | Starý Šidlov | 665 | bydlení - venkovské | omezení - ochrana před hlukem** |
| 7-02 Z | Starý Šidlov | 10092 | bydlení - venkovské | omezení - ochrana před hlukem** vliv na krajinný ráz*** |
| 7-03 Z | Starý Šidlov | 1370 | bydlení - venkovské |  |
| 7-04 Z | Starý Šidlov | 4843 | bydlení - venkovské |  |
| 7-06 Z | Starý Šidlov | 645 | bydlení - venkovské |  |
| 7-07 Z | Starý Šidlov | 7573 | bydlení - venkovské |  |
| 7-08 Z | Starý Šidlov | 7042 | bydlení - venkovské |  |
| 7-09 Z | Starý Šidlov | 3065 | bydlení - venkovské |  |
| 7-10 Z | Starý Šidlov | 1376 | bydlení - venkovské | vč. přístupové komunikace |

** viz kapitola F1.5 - Omezení změn v užívání ploch s rozdílným způsobem využití - základní podmínky ochrany zdraví před hlukem

v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovských prostorech

***lokalita 7 – 02 Z - na následujících úrovních projektové přípravy posoudit řešení celé plochy z hledisek vlivu na krajinný ráz

UO 8 – Veselí nad Ploučnicí

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-01 Z | Veselí nad Ploučnicí | 8141 | bydlení - venkovské |  |
| 8-02 Z | Veselí nad Ploučnicí | 6071 | bydlení - venkovské |  |
| 8-03 Z | Veselí nad Ploučnicí | 5681 | bydlení - venkovské |  |
| 8-04 Z | Veselí nad Ploučnicí | 2432 | bydlení - venkovské |  |
| 8-05 Z | Veselí nad Ploučnicí | 1920 | bydlení - venkovské |  |
| 8-06 Z | Veselí nad Ploučnicí | 1678 | občanského vybavení – tělovýchova a sport |  |
| 8-07 Z | Veselí nad Ploučnicí | 6507 | zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy |  |
| 8-08 Z | Veselí nad Ploučnicí | 5767 | veřejných prostranství – komunikace | z lomu Okřešice k drtiči v Provodíně |

C3. 	plochY přestavby

(plochy zastavěné ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území)

UO 1 – Zákupy

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny - přestavby) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-01 P | Zákupy | 38670 | občanského vybavení - smíšené komerční |  |
| 1-02 P | Zákupy | 11561 | občanského vybavení - smíšené komerční |  |
| 1-03 P | Zákupy | 6601 | smíšené obytné - centrální |  |
| 1-04 P | Zákupy | 34279 | výroby a skladování - průmyslové a řemeslné | využití lokality pro skládku nepřípustné nutná rekultivace původní skládky |
| 1-05 P | Zákupy | 6213 | zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy |  |
| 1-06 P | Zákupy | 4396 | zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy |  |
| 1-07 P | Zákupy | 35299 | zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy |  |

UO 2 – Nové Zákupy

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny - přestavby) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-01 P | Zákupy | 5889 | bydlení - hromadné |  |

UO 5 – Kamenice u Zákup

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny - přestavby) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-01 P | Kamenice u Zákup | 9324 | bydlení - venkovské |  |

C4.	NEZASTAVITELNÉ PLOCHY

UO 1 – Zákupy

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-01 N | Zákupy | 4125 | veřejných prostranství – zeleň |  |
| 1-02 N | Zákupy | 871 | veřejných prostranství – zeleň |  |
| 1-03 N | Zákupy | 8220 | veřejných prostranství – zeleň | ochrana 1-24 Z před hlukem |
| 1-04 N | Zákupy | 3786 | veřejných prostranství – zeleň |  |
| 1-05 N | Zákupy | 2348 | veřejných prostranství – zeleň |  |
| 1-06 N | Zákupy | 2092 | veřejných prostranství – zeleň |  |
| 1-07 N | Zákupy | 777 | veřejných prostranství – zeleň |  |
| 1-08 N | Zákupy | 9088 | veřejných prostranství – zeleň |  |
| 1-09 N | Zákupy | 49598 | veřejných prostranství – zeleň | nutná rekultivace původní skládky (zachování kulturní památky vodárna) |
| 1-10 N | Zákupy | 3421 | veřejných prostranství – zeleň |  |
| 1-11 N | Zákupy | 2373 | veřejných prostranství – zeleň |  |

UO 2 – Nové Zákupy

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-01 N | Zákupy | 3379 | lesní |  |
| 2-02 N | Zákupy | 3317 | lesní |  |
| 2-03 N | Zákupy | 1474 | lesní |  |

opatření nestavební povahy:

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-01 X | Zákupy | 54554 | koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry | (2 části na území obce) |
| 2-02 X | Zákupy | 54585 | koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry |  |

UO 3 – Božíkov

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-01 N | Božíkov | 40243 | vodní a vodohospodářské |  |
| 3-02 N | Božíkov | 3129 | lesní |  |

UO 4 – Brenná

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-02 N | Brenná | 11056 | lesní |  |
| 4-03 N | Brenná | 14820 | lesní |  |
| 4-04 N | Brenná | 3014 | lesní |  |
| 4-05 N | Brenná | 814 | lesní |  |
| 4-06 N | Brenná | 9384 | lesní |  |

opatření nestavební povahy:

| lokalita |  | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-01 X | Brenná | 381491 | koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry |  |

UO 5 – Kamenice u Zákup

opatření nestavební povahy:

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-01 X | Kamenice u Zákup | 29627 | koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry |  |

UO 7 – Starý Šidlov

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-01 N | Starý Šidlov | 25235 | plochy lesní |  |

UO 8 – Veselí

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-02 N | Veselí nad Ploučnicí | 2896 | plochy lesní |  |
| 8-03 N | Veselí nad Ploučnicí | 13301 | plochy lesní |  |

opatření nestavební povahy:

| lokalita | katastrální území | výměra (m2) | návrh ploch s rozdílným způsobem využití (plochy změny) | stanovení zvláštních podmínek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-01 X | Veselí nad Ploučnicí | 63857 | koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry |  |

D	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

D1.	Dopravní infrastruktura

Návrh uspořádání dopravy a dopravního vybavení na území města Zákupy je funkčně stanoven     v grafické části Návrhu územního plánu ve výkresu č.2 Hlavní výkres – vymezení ploch s rozdílným využitím, kategorizace dopravní sítě rozlišena ve výkresu č.5 Koordinační výkres Odůvodnění územního plánu.

D1.1	Základní silniční síť

Vnější silniční připojení obce na vyšší silniční síť v koridorech silnic č. II/262, II/268, III/26832, 26834 a III/26836 se nemění.

Na území obce se navrhují lokální přeložky koridorů silnic a místní korekce jejich směrového uspořádání v souvislosti s lokalizací rozvojových ploch a ve smyslu odstranění kolizních míst v silniční dopravě a zlepšení obytných podmínek území.

SILNICE II/262

-	úprava trasy silnice II/262 ve směru na Českou Lípu od navržené okružní křižovatky se silnicí II/268 u železniční stanice Zákupy v úseku průchodu rozvojovými plochami výrobní zóny Západ (se segregovanými chodníky pro pěší v rozsahu kontaktních urbanizovaných ploch),

kategorie silnice S 11,5/80.

SILNICE II/268

-	přeložka silničního průtahu II/268 z městského centra jeho západním obchvatem (za zámeckým parkem) od navržené okružní křižovatky (MOK) se silnicí II/262 u železniční stanice Zákupy k navržené okružní křižovatce (MOK) na původní trase II/268 ve směru na Nový Bor včetně zaústění upravené trasy silnice III/26834 (se segregovanými chodníky pro pěší v rozsahu kontaktních urbanizovaných ploch stávajících i navržených),

kategorie silnice S 11,5/80.

-	úprava trasy silnice II/268 ve směru na Mimoň v úseku mezi navrženou okružní křižovatkou se silnicí II/262 u železniční stanice Zákupy (jihozápadní obchvat městského centra) k navržené okružní křižovatce (MOK) se silnicí III/26832 (na Božíkov) u železničního přejezdu (se segregovanými chodníky pro pěší v rozsahu kontaktních urbanizovaných ploch stávajících i navržených),

kategorie silnice S 11,5/80,

-	optimalizace směrového a šířkového uspořádání trasy silnice II/268 ve směru na Mimoň po jižní straně rekreačního areálu koupaliště Zákupy,

kategorie silnice S 11,5/80.

SILNICE III/26832

-	zajistit územní podmínky pro bezpečnost silničního provozu lokální úpravou trasy silnice III/26832 v místě železničního přejezdu do Božíkova,

kategorie silnice S 7,5/60.

SILNICE III/26834

-	přeložka silnice III/26834 od navržené okružní křižovatky na trase II/268 ve směru na Nové Zákupy v úseku navržené zástavby (včetně vybavení chodníky pro pěší v rozsahu přilehlých obytných ploch),

kategorie silnice S 7,5/60.

D1.2	Místní komunikace

MĚSTSKÉ SBĚRNÉ KOMUNIKACE:

Navrhuje se:

-	v souvislosti s přeložkou trasy II/268 převést stávající úseky v průchodu historickým jádrem města do kategorie městské sběrné komunikace (ul. Mimoňská – nám. Svobody – ul. Borská):

kategorie MS2 11,5/7,5/50 (úsek od MOK II/268 x III/26832 k náměstí Svobody),

kategorie MS2 9/7/50 (úsek od MOK II/268 x III/26834 k náměstí Svobody),

-	zajistit územní podmínky pro stabilizaci tzv. levobřežní městské sběrné komunikace - sběrný okruh v trase: Státní zámek Zákupy (Borská) - Gagarinova, Školní, U Stadionu, Okružní, Ke Koupališti - areál koupaliště Zákupy (Borská),

kategorie MS2 9/7/50,

-	zajistit územní podmínky pro stabilizaci městské sběrné komunikace od náměstí Svobody k okružní křižovatce II/262 x II/268 u železniční stanice Zákupy (1-27 Z, 1-28 Z),

kategorie MS2 9,5/7,5/50.

MĚSTSKÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE:

Navrhuje se:

-	nová obslužná komunikace pro dopravní napojení rozvojových lokalit pro bydlení v obytném souboru střed:

místní komunikace (1-29 Z, 1-30 Z) pro zpřístupnění lokalit 1-13 Z, 1-14 Z a 1/24 Z,

-	nová obslužná komunikace pro obsluhu rozvojových ploch v obytných souborech sever, severovýchod a jihovýchod:

místní komunikace (1-33 Z, 1-34 Z, 1-35 Z) pro zpřístupnění lokalit 1-8 Z, 1-9 Z, 1-22 Z  a 1-23 Z a zkrácení docházkové vzdálenosti z Nových Zákup k ZŠ Zákupy,

-	ve stabilizované základní uliční síti historického jádra města s vyhlášenou MPZ Zákupy doplnit nové úseky:

-  úprava sběrné komunikace s točnou pro stanici BUS u zdi zámeckého parku (1-28 Z),

-  úpravy parteru náměstí vč. řešení dopravy v klidu,

-  dopravní propojení náměstí se sídlištěm vč. přemostění Svitávky (1-31 Z),

-  dopravní propojení areálu Retex vč. přemostění Svitávky (1-32 Z),

-	výstavba účelové komunikace (8-08 Z) v souvislosti s postupem těžby v DP 860028700 Veselí.

PĚŠÍ, TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ TRASY

Navrhuje se:

-	pěší trasy a cyklotrasy budou doplněny vedením v souběhu upravené základní dopravní sítě:

-  upravené propojení centra města západním směrem k průmyslové zóně

(chodníky v souběhu silniční sítě odděleny zeleným pásem),

-  nové propojení centra města východním směrem se ZŠ (vč. přemostění Svitávky),

-  upravené propojení centra (Mimoňská - Ke Koupališti),

-  nové propojení Nových Zákup se ZŠ (vč. přemostění Svitávky),

turistické a cyklistické trasy po silnicích III. třídy a místních komunikacích jsou stabilizovány.

D1.3	Doprava v klidu (dopravní vybavenost)

Navrhuje se:

-	doplnit centrum města kapacitami veřejných parkovacích ploch na plochách veřejných prostranství,

-	doplnit kapacity parkovacích ploch na plochách bydlení, smíšeného bydlení centrálního, občanského vybavení – veřejná infrastruktura i smíšených komerčních, výrobních zón a rekreace hromadné v areálu koupaliště Zákupy,

-	stabilizovat umístění čerpacích stanic pohonných hmot na příjezdu od České Lípy a od Mimoně.

D1.4	Autobusová doprava

Navrhuje se:

-	zajistit podmínky pro realizaci autobusové stanice s točnou u zámecké zdi, prověřit možná řešení autobusové stanice včetně vazeb na železniční stanici a umístění autobusových zastávek v přijatelné docházkové vzdálenosti 400 m (5 minut) v souvislosti s navrženými úpravami dopravní kostry města,

-	sjednocení architektonické i technické úrovně autobusových zastávek s dostatečně dimenzovanými zálivy pro vozidla a doplnění příslušného svislého a vodorovného dopravního značení.

D1.5	Železniční doprava

Navrhuje se:

-	stabilizovat plochy železniční dopravy a respektovat stanovené ochranné pásmo dráhy včetně zajištění územních podmínek pro optimalizaci a elektrizaci železniční tratě,

-	rekonstrukce objektu nádražní budovy a úprava přednádražního prostoru ve vazbě na přeložku silnice II/262 (odstavné parkovací a manipulační plochy, zastávka BUS, služby pro veřejnost aj.),

-	zvýšení bezpečnosti na úrovňovém železničním přejezdu na silnici III/26832 (na Božíkov) oddálením křižovatky II/268 x III/26832,

-	sledovat možnosti uplatnění železniční dopravy v souvislosti s přilehlými rozvojovými plochami průmyslové a řemeslné výroby (výrobní zóna západ).

D1.6	Negativní účinky hluku z dopravy

Navrhuje se:

-	dopravně - organizačními a technickými opatřeními snižovat nepříznivé dopady z dopravy:

-	návrh vedení silničních tras mimo obytná území,

-	protihlukové bariéry (pásma vzrostlé zeleně nebo protihlukové stěny) a organizační opatření (omezení rychlosti na příslušném úseku) pro ochranu současné zástavby v úsecích stávajících tras,

-	technickými opatřeními na objektech (výměna oken za trojskla, speciální omítky, clony), architektonickými opatřeními (změna dispozic při modernizaci s orientací ložnic do klidového prostoru).

D1.7	Ochranná pásma

Viz. Textová část Odůvodnění územního plánu, kap. G3  Limity využití území a výkres č. 5  Koordinační výkres.

D2.	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Pro uložení veškerých sítí technické infrastruktury lze při dodržení stanovených regulačních podmínek ÚP Zákupy využít následující plochy s rozdílným způsobem využití:

-	plochy veřejných prostranství – komunikace,

-	plochy dopravní infrastruktury – silniční,

-	plochy veřejných prostranství – zeleň,

a to i v případě, že nejsou tyto sítě obsaženy v územním plánu.

D2.1	Vodní hospodářství

D2.1.1	Odtokové poměry

Vodní toky

V řešeném území budou respektovány vodní toky zejména významné vodní toky Ploučnice a Svitávka.

U všech toků budou prováděny úpravy koryt a přilehlého okolí toků spočívající v běžné údržbě, asanaci strží výsadbou dřevin k zachycení a zpevnění břehů, protipovodňovém kácení dřevin břehových porostů, opevnění přilehlých objektů.

Vodní nádrže

Stávající vodní nádrže jsou zachovány v rámci ploch s rozdílným způsobem využití vodních a vodohospodářských.

Navrhuje se nová vodní nádrž v Božíkově (lokalita 3-01/N).

D2.1.2	Zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Nové zdroje pitné vody se nenavrhují.

Současný stav akumulace pitné vody je pro současný stav a pro navržený rozvoj města Zákupy dostatečný, z hlediska vytvoření nového tlakového pásma bude alternativně prověřeno obnovení vyřazeného VDJ Zákupy 250 m3.

Stabilizovaná základní koncepce skupinového vodovodu Zákupy - zdroje, akumulace a rozvody pitné vody do stávajících tlakových pásem bude zachována a dále rozvíjena.

Navrhuje se:

-	UO 1 - Zákupy

Navrhují se nové úseky vodovodní sítě, které budou zásobovat navržené zastavitelné plochy. Nové úseky vodovodního potrubí budou napojeny na stávající vodovodní síť.

Stávající bytové domy s kolísavým tlakem v horních patrech a výše položené návrhové plochy pro výstavbu rodinných domů ve východní části Zákup budou řešeny vybudováním posilovací tlakové stanice a vytvořením nového tlakového pásma nebo variantně obnovením VDJ Zákupy 250 m3 vč. rekonstrukce přiváděcího a zásobního řadu. Toto bude řešeno samostatnou studií.

Na skupinový vodovod Zákupy bude napojena sousední obec Bohatice.

-	UO 2 - Nové Zákupy

Navrhují se nové úseky vodovodní sítě pro zásobování navržených zastavitelných ploch, napojené na stávající vodovodní síť skupinového vodovodu Zákupy.

-	UO 3 - Božíkov

Navrhují se nové úseky vodovodní sítě pro zásobování navržených zastavitelných ploch. Nové úseky vodovodního potrubí budou napojeny na stávající vodovodní síť skupinového vodovodu Zákupy.

-	UO 5 - Kamenice u Zákup

Navrhují se nové úseky vodovodní sítě pro zásobování navržených zastavitelných ploch.

Nové úseky vodovodního potrubí budou napojeny na stávající vodovodní síť skupinového vodovodu Zákupy.

-	UO 6 - Lasvice

Navrhují se nové úseky vodovodní sítě pro zásobování navržených zastavitelných ploch.

Nové úseky vodovodního potrubí budou napojeny na stávající vodovodní síť skupinového vodovodu Zákupy.

-	UO 7 - Starý Šidlov

Navrhují se nové úseky vodovodní sítě pro zásobování navržených zastavitelných ploch.

Nové úseky vodovodního potrubí budou napojeny na stávající vodovodní síť skupinového vodovodu Zákupy.

-	UO 8 - Veselí nad Ploučnicí

S výstavbou vodovodu se neuvažuje. Stávající i navržené lokality budou zásobovány z vlastních individuálních zdrojů.

D2.1.3	Kanalizace

Navrhuje se:

-	UO 1 - Zákupy

Dobudování kanalizačního systému, zahrnující výstavbu stok C, H, J1, J2, výtlaky K, D, E a rekonstrukce ČSOV 1, 3, 4. Splašky budou čerpány výtlakem A-B a A-A a přes novou ČSOV 2 na rekonstruovanou ČOV Nové Zákupy.

Rozšíření stokové sítě do nových lokalit se bude provádět již zahájeným systémem - oddílnou splaškovou kanalizací min. DN 300. Výstavba oddílné kanalizace bude provedena i při rekonstrukcích stávajících úseků stok a budou na ni připojeny i stávající objekty s kanalizací dosud neukončenou na ČOV (ulice Koželužská, Mimoňská).

Stávající ČOV Zákupy-Okružní bude po dostavbě kanalizačního systému a rekonstrukci ČOV Nové Zákupy zrušena. Septiky budou vyřazeny z provozu.

Navrhují se nové úseky oddílné kanalizační sítě pro odkanalizování navržených zastavitelných ploch, napojené na rekonstruovanou kanalizační síť.

Navrhuje se nový úsek oddílné kanalizační sítě pro odkanalizování sousední obce Bohatice.

U zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku, popřípadě příkopy a stokami dešťové kanalizace do recipientu.

-	UO 2 - Nové Zákupy

Rekonstrukce a rozšíření kapacity stávající ČOV Nové Zákupy, která nově pojme i splaškové odpadní vody ze zastavěných i navržených zastavitelných ploch ÚP na území městské části Zákup, Božíkova a sousední obce Bohatice.

Navrhují se nové úseky oddílné kanalizační sítě pro odkanalizování navržených zastavitelných ploch, napojené na stávající kanalizační síť. Výstavba oddílné kanalizace bude provedena i při rekonstrukcích stávajících úseků stok.

U zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku, popřípadě příkopy a stokami dešťové kanalizace do recipientu.

Na ČOV Nové Zákupy budou dále svedeny splaškové odpadní vody ze sousední obce Bohatice. Výtlak z Bohatic bude napojen do kanalizačního systému Zákup.

-	UO 3 - Božíkov

Navrhuje se vybudování oddílné gravitační kanalizační sítě pro odkanalizování zastavěných i navržených zastavitelných ploch do čerpací stanice odpadních vod, ze které budou odpadní vody čerpány výtlakem zaústěným do kanalizačního systému Zákup.

U zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku, popřípadě příkopy a stokami dešťové kanalizace do recipientu.

-	UO 4 - Brenná

Likvidace splaškových odpadních vod bude řešena individuelním způsobem dle současné platné legislativy v bezodtokových jímkách vyvážených na rekonstruovanou ČOV Nové Zákupy a dle možnosti i na ČOV Česká Lípa.

U zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku.

-	UO 5 - Kamenice u Zákup

Likvidace splaškových odpadních vod bude řešena individuálním způsobem dle současné platné legislativy v bezodtokových jímkách vyvážených na rekonstruovanou ČOV Nové Zákupy a dle možnosti i na ČOV Česká Lípa.

U zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku, popřípadě příkopy a stokami dešťové kanalizace do recipientu.

-	UO 6 - Lasvice

Likvidace splaškových odpadních vod bude řešena individuálním způsobem dle současné platné legislativy v bezodtokových jímkách vyvážených na rekonstruovanou ČOV Nové Zákupy a dle možnosti i na ČOV Česká Lípa.

U zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku.

-	UO 7 - Starý Šidlov

Likvidace splaškových odpadních vod bude řešena individuálním způsobem dle současné platné legislativy v bezodtokových jímkách vyvážených na rekonstruovanou ČOV Nové Zákupy a dle možnosti i na ČOV Česká Lípa.

U zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku.

-	UO 8 - Veselí nad Ploučnicí

Likvidace splaškových odpadních vod bude řešena individuálním způsobem dle současné platné legislativy v bezodtokových jímkách vyvážených na rekonstruovanou ČOV Nové Zákupy a dle možnosti i na ČOV Česká Lípa.

U zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku.

D2.2	Energetika a spoje

D2.2.1	Zásobování teplem

Navrhuje se:

-	UO 2 - Nové Zákupy

-	připojení dostavby DPS, obchodů a služeb s celkovým příkonem 190 kW z kotelny Nové Zákupy.

D2.2.2	 Zásobování plynem

Navrhuje se:

-	UO 1 - Zákupy

-	doplnění STL plynovodů v zastavěném území městské části a k rozvojovým plochám,

přemístění regulační stanice VTL/STL, vč. úpravy VTL přípojky a STL vývodu.

-	UO 2 - Nové Zákupy

-	doplnění STL plynovodů k rozvojovým plochám.

-	UO 3 - Božíkov

-	prodloužení STL plynovodů ze Zákup do lokalit v zastavěném území a k rozvojovým plochám.

D2.2.3	Zásobování elektrickou energií

Navrhuje se:

-	zdvojení vedení 400 kV ve stávající trase.

-	UO 1 - Zákupy

-	pro bydlení v lokalitách Podlesí posílení, případně zdvojení trafostanice T20,

pro bydlení v lokalitách kolem sídliště a v centrální části Zákup dvě nové trafostanice a přeložka vrchního vedení 35 kV v úseku mezi T14-Zákupy sever a T26-mlékárna, nové rozvody podzemním kabelem,

pro občanské vybavení v podzámčí (1-01/P) rozšíření trafostanice T19-zámek,

nová trafostanice pro obchodní centrum (1-02/P) u mlékárny,

pro výrobní zónu západ (1-44/Z, 1-45/Z, 1-46/Z, 1-47/Z) tři nové trafostanice - velkoodběr a přeložky vrchních vedení 35 kV na hranici zóny,

přeložka trasy vrchního vedení 35 kV v souběhu přeložky silnice II/268.

-	UO 3 - Božíkov

posílení trafostanice T28-Božíkov obec a nová trafostanice.

-	UO 5 - Kamenice u Zákup

posílení trafostanice T11-Kamenice obec a nová trafostanice, jejíž poloha bude stanovena v rámci projektové přípravy výstavby.

-	UO 6 - Lasvice

úprava - přezbrojení trafostanice T2-Lasvice na dva transformátory.

-	UO 7 - Starý Šidlov

posílení trafostanice T1-Starý Šidlov obec a nová trafostanice, jejíž poloha bude stanovena v rámci projektové přípravy výstavby.

-	UO 8 - Veselí nad Ploučnicí

posílení trafostanice T30-Veselí obec, resp. přezbrojení trafostanice na dva transformátory.

D2.2.4	Telekomunikace

V řešeném území ÚP Zákupy budou respektována stávající zařízení telekomunikačních a radiokomunikačních systémů.

Telekomunikační nebo spojové sítě se nenavrhují.

D2.3	Ochranná a bezpečnostní pásma

Viz. Textová část odůvodnění územního plánu, kap. G3 Limity využití území

a výkresy č. 3. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury a č. 5 Koordinační výkres.

D2.4	Nakládání s odpady

Nakládání s odpady provádět dle platné legislativy, schváleného Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje a obecně závazné vyhlášky Města Zákupy.

Navrhuje se:

-	rozvíjet služby městského sběrného dvora v Nových Zákupech a zdokonalovat systém sběru a třídění odpadů.

-	skládky pro zpracování a ukládání odpadů nadále mimo řešené území,

-	zneškodňování nebezpečných odpadů nadále oprávněnými subjekty mimo řešené území.

Na úrovni odstraňování starých ekologických zátěží se navrhuje:

-	dokončení rekultivace ukončené skládky TKO i průmyslového tuhého odpadu Pod zámkem a následné využití pro plochy veřejné prostranství – zeleň,

-	ukončení a rekultivace skládky firmy Ardeo s.r.o. a následné využití pro plochy výroby          a skladování - průmyslové a řemeslné,

-	plochy po odstranění černých skládek budou navráceny k využití dle vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP Zákupy.

D3.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ

D3.1	Zásady uspořádání občanského vybavení

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) i občanské vybavení – komerční (OK) se budou rozvíjet na vymezených plochách ÚP v souladu odvozených potřeb obyvatelstva na základě dosaženého stupně hospodářského a sociálního rozvoje dle obecných zásad pro její lokalizaci:

-	nároky vyplývající z vývoje demografické struktury obyvatelstva,

-	velikost spádového území (počet obsluhovaných obyvatel),

-	druhovost,

-	správná lokalizace OV a OK ve smyslu jejich optimální dostupnosti.

D3.2	Občanské vybavení veřejné infrastruktury

ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola i základní škola jsou provozovány na stabilizovaných plochách občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) a plochách smíšených obytných – centrálních (SC). Případný rozvoj školských zařízení je možný v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití na plochách:

-	plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

-	plochy smíšené obytné – centrální (SC)

ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvoj zdravotnických zařízení lze realizovat v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití na plochách:

-	plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

-	plochy občanského vybavení – komerční (OK)

-	plochy smíšené obytné – centrální (SC)

SOCIÁLNÍ PÉČE

Dům s pečovatelskou službou je provozován na stabilizované ploše občanského vybavení              v Nových Zákupech. Navrhuje se plošný rozvoj stávajícího areálu (lokalita 2-02/Z).

Rozvoj zařízení sociální péče lze realizovat v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití na plochách:

-	plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

-	plochy smíšené obytné – centrální (SC)

KULTURA

Rozvoj kulturních zařízení je možný v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití na plochách:

-	plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

-	plochy občanského vybavení – komerční (OK)

-	plochy smíšené obytné – centrální (SC)

SPRÁVA

Městský úřad Zákupy je provozován na stabilizované ploše. Další případný rozvoj správních zařízení je možný v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití na plochách:

-	plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

-	plochy smíšené obytné – centrální (SC)

D3.3	Občanské vybavení komerční

Navrhuje se rozvoj aktivit komerčních forem občanského vybavení, založený na využití přestavbových ploch pro občanské vybavení komerční (OK):

-	na plochách „Podzámčí“ (lokalita 1-01/P) bude upřednostňován rozvoj služeb cestovního ruchu (zábavní a ubytovací hotelové komplexy, výstaviště, zábavní parky apod.)

-	na plochách „U Mlékárny“ (lokalita 1-02/P) bude upřednostňován rozvoj aktivit na úrovni obchodu a služeb (nákupní zóny, výrobní služby, služby pro stavebnictví apod.)

Další rozvoj zařízení komerčních forem občanského vybavení je možný v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití na plochách:

-	plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

-	plochy občanského vybavení – komerční (OK)

-	plochy smíšené obytné – centrální (SC)

-	plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP)

D3.4	Občanské vybavení – tělovýchova a sport

Základní kapacity občanského vybavení - tělovýchova a sport jsou zajištěny na stabilizovaných plochách ZŠ Zákupy a na hřišti v Kamenici u Zákup.

Navrhují se nové plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport v Nových Zákupech ( 2-03/Z), a další plochy v odloučených venkovských částech obce:, 4-03/Z v Brenné, 5-10/Z – rozšíření sportovní plochy v Kamenici u Zákup, 8-06/Z ve Veselí nad Ploučnicí).

Další případný rozvoj drobných sportovně rekreačních zařízení lokálního významu je možný v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v rámci ploch:

-	plochy veřejných prostranství – komunikace (PK)

-	plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ)

-	plochy bydlení – hromadné (BH)

-	plochy bydlení – individuální městské (BM)

-	plochy bydlení – individuální venkovské (BV)

-	plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

-	plochy občanského vybavení – komerční (OK)

-	plochy smíšené obytné – centrální (SC)

D3.5	Rekreace a cestovní ruch

Navrhuje se plošný rozvoj sportovně rekreačního areálu nadmístního významu u stávajícího koupaliště Zákupy (1-26/Z) včetně dalších ploch územní rezervy (lokalita 1-01/R) v rámci ploch rekreace hromadné.

Kulturně společenský potenciál (Státní zámek Zákupy vč. nového využití podzámčí a vyhlášená MPZ v historickém jádru města) a výhodná poloha města Zákupy v kontaktu přírodních a krajinných hodnot útvarů (Horní Ploučnice a Jestřebsko Dokesko) a jej předurčují k funkci nástupního centra cestovního ruchu.

D4.	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Veřejná prostranství jsou v obci stabilizovaná na plochách:

-	plochy veřejných prostranství - komunikace (PK)

-	plochy veřejných prostranství - zeleň (PZ)

-	plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)

Navrhují se veřejná prostranství na těchto návrhových plochách:

-	plochy veřejných prostranství - komunikace (PK)

-	plochy veřejných prostranství - zeleň (PZ)

Koncepce rozvoje veřejných prostranství souvisí s celkovým rozvojem sídla, zejména s dopravní obsluhou navržených lokalit a revitalizací území ve smyslu zajištění odpovídajícího podílu ploch veřejné zeleně pro optimální podmínky relaxace a komunity obyvatel.

Součástí veřejných prostranství jsou i části veřejně přístupných pozemků staveb občanského vybavení i jiných staveb.

Případně je možné zřizovat další veřejná prostranství v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v rámci těchto ploch:

-	plochy bydlení - hromadné (BH)

-	plochy bydlení - městské individuální (BM)

-	plochy bydlení - venkovské (BV)

-	plochy rekreace hromadné (RH)

-	plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV).

-	plochy občanského vybavení - komerční (OK)

-	plochy smíšené obytné – centrální (SC)

-	plochy dopravní infrastruktury - vybavení (DV)

D5.	CIVILNÍ OCHRANA

D5.1	Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Není nutná ochrana řešeného území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.

D5.2	Zóny havarijního plánování

Zóny havarijního plánování se v řešeném území ÚP Zákupy nevymezují.

V souladu se záměry správců toků budou realizována protipovodňová opatření na tocích - plánované vybudování suchých poldrů k záchytu „velkých vod“ na Ploučnici a Svitávce, jejichž rozliv - retenční objem zasahuje na území Zákup.

D5.3	Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Nové stálé úkryty CO se nenavrhují.

D5.4	Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V případě naléhavé potřeby lze ke krátkodobé evakuaci osob postižených mimořádnou událostí využít objekty, které jsou ve správě obce:

-	Základní škola v Zákupech,

-	MěÚ Zákupy,

-	tzv. stará škola na náměstí Svobody.

D5.5	Skladování materiálu CO a humanitární pomoci

Sklady CO se nenavrhují, humanitární základna se nenavrhuje.

Výdejní sklad v obci bude určen podle potřeby v některém z obecních objektů.

D5.6	Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

Nepřipouští se jakákoliv průmyslová nebo zemědělská činnost ohrožující životní prostředí.

Nenavrhuje se vyvážení nebezpečných látek mimo území obce.

D5.7	Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Při výstavbě nových objektů je třeba zachovat příjezdy i do dvorních traktů

Navrhuje se zachovat zdroje požární vody:

-	hydrantová síť městských vodovodů,

-	vodoteče Svitávka a Ploučnice a jejich přítoky s možnými místy odběru pro těžkou požární techniku,

-	vodní nádrže a rybníky s přístupovou cestou pro technická vozidla a odběrními místy.

D5.8	Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na území obce nejsou navrženy sklady ohrožujících nebezpečných látek.

D5.9	Nouzové zásobování obyvatelstva vodou, plynem a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den):

-	z městského vodovodu s vodojemy a zdroji pitné vody pro městský vodovod,

-	ze záložních zdrojů pitné vody (vrty a domovní studny),

Zásobování užitkovou vodou:

-	podle havarijní situace: odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií:

-	řešeno provozním řádem správce sítě,

-	vlastní nouzové zásobování elektrickou energií průmyslových podniků.

Nouzové zásobování obyvatelstva plynem:

-	řešeno provozním řádem správce sítě.

E	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČEtNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

E1.	NÁVRH KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Pro stanovení rámcových zásad využívání krajiny a ochrany krajinného rázu jsou v řešeném území respektovány požadavky na ochranu krajinného rázu základních krajinných teritorií:

Oblasti (OKR) a podoblasti (POKR) krajinného rázu:

-   OKR 11 Podještědí, POKR 11a Jablonsko, 11b Sloupsko – Cvikovsko

-   OKR 13 Ralsko, POKR 13a Ralsko – lesní celky

-   OKR 14 Českolipsko, POKR 14a Českolipská kotlina a Nový Bor, 14b Zákupsko

-   OKR 15 Dokesko, POKR 15a Jestřebsko-Zahrádecko

Místa krajinného rázu (MKR):

-   MKR velkých komplexů lesů

-   MKR urbanizovaných prostorů města a sídel

-   MKR nivních poloh

-   MKR mozaiky volné krajiny

Specifikace uspořádání krajiny Libereckého kraje je předmětem kapitoly G5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny.

E2.	NÁVRH PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ A ZMĚNY PLOCH KRAJINY

E2.1	Rámcové zásady ochrany krajinného rázu dle míst krajinného rázu (MKR)

Místo krajinného rázu (MKR) - část krajiny, stejnorodá z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od ostatních míst krajinného rázu (prostory s určeným individuálním charakterem):

MKR velkých komplexů lesů

Pro MKR je ochrana krajinného rázu diferencovaná hlavně dle územních zájmů ochrany přírody     a krajiny (zčásti mezinárodní i obecné) i památkové péče. Ochrana MKR je v intenzitě I. a II. stupně (viz Odůvodnění). Možná ohrožení zde představují zábory lesních pozemků pro jakoukoliv činnost odlišnou od hlavního poslání.

Hlavní zásady ochrany MKR:

-	uvážlivé umísťovat obnovné prvky v krajinných dominantách,

-	chránit členitost a porostní pláště okrajů lesů,

-	hospodařit v lesích přírodě blízkými způsoby,

-	respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň na pohledově exponovaných horizontech),

-	neumisťovat trvalé stavby na výrazné vrcholy lesnatých hřbetů (přítomnost sakrálních staveb a podmíněná výstavba rozhleden je možná),

-	zahladit pozůstatky vojenské činnosti v prostoru VVP (zpevněných ploch nevyužitelných pro lesní hospodaření, opuštěných objektů, oplocení...), zalesněním bezlesí a jejich přeřazením do tzv. porostní plochy.

MKR urbanizovaných prostorů města a sídel

Pro MKR je ochrana krajinného rázu diferencovaná hlavně dle územních zájmů památkové péče     a dle zvykových a pohledových parametrů. Ochrana MKR je v intenzitě III. až IV. stupně, na ploše těžby surovin V. (viz Odůvodnění).

Hlavní zásady ochrany MKR:

-	nepřipouštět budování objemově i investičně náročných objektů a akcí vymykajících se dochovaným harmonickým vztahům, ale neomezovat volnost architektonického ztvárnění jednotlivých objektů v rámcích závazných předpisů (pro investory s jednoznačně vymezenými podmínkami),

-	postupná i fragmentární realizace výstavby v duchu dochovaného měřítka sídel,

-	chránit charakteristické siluety sídel s místními dominantami,

-	snižovat výškovou hladinu zástavby na okrajích sídel (přechod do volné krajiny), stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny,

-	posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech a podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v návaznosti na zastavěné území,

-	v případech velikých ploch a hmot navrhovaných staveb vymykajících se místním zvyklostem je pro eliminaci dopadů na zájmy ochrany krajinného rázu nutné vyhodnocení jejich vlivů na krajinný ráz.

Součástí MKR je i funkční plocha těžby nerostů (písků), kde je uplatněn V. stupeň intenzity spočívající v lesnické rekultivaci (navrácení do PUPFL) po ukončení těžby.

MKR nivních poloh

Pro MKR je ochrana krajinného rázu diferencovaná hlavně dle územních zájmů ochrany přírody (VKP ze zákona i navrhované k registraci). Ochrana MKR je v intenzitě I. a II., v zastavěném území města III. stupně ochrany KR (viz Odůvodnění).

Hlavní zásady ochrany MKR:

-	absolutní nezastavitelnost přírodního a přírodě blízkého území MKR, přípustné je realizování menších vodních ploch v nivách vodotečí,

-	zamezení technických úprav břehů a dna vodotečí mimo zastavěná území, ochrana břehových porostů, jejich výchova a doplňování.

MKR mozaiky volné krajiny

Ochrana MKR je v intenzitě III. stupně, v lokalitách v zájmech ochrany přírody i II. stupně (viz Odůvodnění).

Hlavní zásady ochrany MKR:

-	vhodné způsoby využívání pozemků zejména zemědělských (agrodesign ve střídání, způsobech využívání a velikosti ploch),

-	respektovat prvky krajinné vzrostlé nelesní zeleně i reliéf terénu,

-	zachovat charakter zemědělské krajiny v souladu s umožněním hospodářské činnosti v rámcisložek půdního fondu tradičními i netradičními formami,

-	respektovat a pouze vhodně doplňovat urbanistické struktury a prostorové kompozice jednotlivýchsídel tvořících tuto část krajiny a zamezit vzniku nových, minimalizovat úbytek ploch volné krajiny,

-	minimalizovat fragmentaci krajiny prvky dopravně technické infrastruktury a jinými stavebnímizásahy, střety s územními zájmy ochrany přírody řešit přiměřenými technickými opatřeními,

-	stavby pro výrobu a skladování a zemědělské stavby situované ve vazbě na krajinu odclonitizolační zelení,

-	neumisťovat trvalé stavby na přírodní dominanty a výrazné horizonty,

-	chránit porostní pláště lesních porostů, význačné nelesní zeleně (plochy, linie, solitéry),

-	zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl vhodných dřevin podél vodních toků, silničních tras, ostatních místních komunikací, mezí apod.,

-	posilovat podíl trvalých travních porostů v krajině cíleným zatravňováním nevyužívané orné půdy,

-	zachovat zvykovou prostupnost krajiny systémem účelových cest a pěšin,

Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady:

-	respektovat oprávněné požadavky ochrany přírody a krajiny,

-	respektovat funkční spojitost územního systému ekologické stability,

-	možná ohrožení představují zábory lesních pozemků pro jakoukoliv činnost odlišnou od hlavního účelu,

-	chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v zastavěném a zastavitelném území i ve volné krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhodnějším místě),

-	při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny,

-	v krajině je přípustné realizování menších vodních ploch, zalesňování nelesních pozemků pouze po odsouhlasení orgánů ochrany přírody a krajiny.

Specifikace intenzit ochrany MKR (stupně ochrany) předmětem kapitoly G5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny.

E2.2	Návrh využití a změn ploch krajiny

ÚP Zákupy respektuje přírodní hodnoty území, stanovené v kapitole B2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.

Na plochách jednotlivých krajinných typů v rozlišení míst krajinného rázu na území obce se vymezují plochy stabilizované, plochy změn (zastavitelné, přestavby a nezastavitelné – viz kapitola C) a plochy územní rezervy.

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres - Vymezení ploch s rozdílným využitím.

Podmínky pro využívání krajiny stanovují regulativy jednotlivých ploch s rozdílným využitím (viz kapitola F), které tvoří strukturu řešeného území v rámci jednotlivých krajinných teritorií.

E2.3	Prostupnost krajiny

Mezisídelní i rekreační prostupnost krajiny a zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny budou pokud možno nezávisle na základní silniční kostře zajištěny cestní sítí v krajině tvořenou zpravidla současnými plochami veřejných prostranství - komunikace.

Při běžném hospodaření (zemědělském i lesnickém) diferencovanými způsoby na příslušných druzích pozemků budou dodržovány zásady nutné pro zajištění práv volného pohybu návštěvníků krajiny:

-	volná průchodnost cestní sítě - v případě nutnosti jakéhokoliv oplocování uceleného území je nutné tyto cesty z oplocení vyčlenit, či prostupnost zajistit technickými prvky,

-	nepovolovat stavby a záměry, které by vedly k narušení či zneprůchodnění soustavy účelových cest - v krajním případě rušené cesty překládat.

Přístupnost a prostupnost území v zájmech obecné i zvláštní (mezinárodní) ochrany přírody a krajiny

Prostupnost krajiny, resp. volný pohyb návštěvníků, bude v řešeném území omezena zájmy obecné, zejména však zvláštní ochrany přírody (zde mezinárodní) následujících případech:

-	VKP „ze zákona“,

-	lokality výskytu zvláště chráněných druhů,

-	lokality území soustavy NATURA 2000 (EVL, PO).

E2.4	Zabezpečování veřejných a ostatních zájmů v krajině

V podmínkách řešeného území jsou jimi:

-	veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury (budování silniční sítě),

-	veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury,

-	veřejně prospěšné stavby pro zvyšování retenční schopnosti krajiny (vodní nádrž Božíkov)

-	veřejně prospěšná opatření pro:

-   protipovodňovou ochranu území (koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry),

-   zajištění ekologické stability území (ÚSES - nadregionální, regionální, místní),

-   zvyšování podílu ploch veřejných prostranství – zeleň.

E2.5	Protierozní opatření

Pro eliminaci erozních jevů ve volné krajině fragmentace krajiny a funkční ÚSES.

Pro eliminaci erozních jevů na orné půdě ve svažitých partiích technologická kázeň zemědělského hospodáře.

Pro eliminaci erozních jevů na lesních pozemcích ve svažitých partiích technologická kázeň lesnického hospodaření.

E3.	VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Vymezuje se územní systém ekologické stability (ÚSES) tvořený:

-	částí biocentra 1-NC42 nadregionálního významu,

-	částí biocentra 31-RC1262 regionálního významu,

-	částí biocentra 42-RC1366 regionálního významu,

-	částí biokoridoru RK606 regionálního významu, tvořené úseky 31/466, 466/467, 467/468, 468/469 část a zabezpečené vloženými biocentry místního významu 466, 467, 468,

-	v systému místního významu prvky:

-	biocentry: 456 část, 1055 část, 1056 část, 1157, 1158, 1159, 1160 část, 1163, 1164, 1166, 1168,

-	biokoridory: 1/1166 část, 31/1158, 31/1171 část, 42/1055, 42/1056, 42/1159 část, 42/1163, 42/1164, 457/1168, 1051/1055 část, 1055/1056, 1156/1157 část, 1157/1158, 1159/1160, 1163/1164, 1164/1165 část, 1165/1166, 1168/1169 část.

V obnovovaných LHP/LHO bude provedena změna kategorizace lesů tvořících vymezená biocentra jejich zařazením do příslušné subkategorie lesů zvláštního určení (vč. překryvů ostatních kategorií a subkategorií).

Pro udržení a navýšení ekologické stability prvků ÚSES na lesních pozemcích budou důsledně dodržovány obnovné cíle. Výchovou porostů budou podporovány druhy přirozené dřevinné skladby.

Dlouhodobě nevyužívané louky v trase biokoridoru 1055/1056 budou zalesněny (záborová lokalita 8-02/N).

Skladebné prvky ÚSES budou využívány dle požadavků orgánu ochrany přírody a zásad ÚSES.

Bližší popis jednotlivých prvků systému viz část Odůvodnění ÚP, kapitola G5.3.

E4.	NÁVRH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

Podél vodních toků budou respektována stanovená záplavová území při průchodu velkých vod     ve vztahu k vodárenským tokům Ploučnice a Svitávky. Jejich územní rozsah je vymezen               ve výkresech č. 3. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury a č. 5 Koordinační výkres.

Navrhuje se:

Podporovat plánovaný záměr - vybudování protipovodňových opatření pro zvýšení retenční schopnosti území dle „Studie ochrany České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice před povodněmi“ (Hydroprojekt CZ), jejichž objem zasáhne na území obce Zákupy:

koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry:

-	realizace suché nádrže Veselí I. na toku Ploučnice (suchý poldr), k.ú. Veselí nad Ploučnicí (8-01 X) a k.ú. Brenná (4-01 X),

-	realizace suchých nádrží Nové Zákupy na toku Svitávky (suchý poldr), k.ú Zákupy (2-01 X, 2-02 X) a k.ú. Kamenice u Zákup (5-01 X),

-	realizace erozních profilů na svažitých pozemcích ohrožených vodní erozí (k.ú. Kamenice u Zákup).

Ostatní opatření na tocích jsou situována mimo řešené území obce Zákupy.

Protipovodňová opatření v prostředí EVL NATURA řešit přírodě blízkými způsoby s vyloučením zásahů měnících charakter úseků toku s dochovaným přírodním korytem.

Zpracovat a respektovat plán komplexních pozemkových úprav, jehož návrh zohlední i řešení vodohospodářských opatření a opatření proti vodní i větrné erozi.

Podporovat revitalizaci vodních toků a jejich niv včetně rušení nefunkčních a nevyužívaných odvodňovacích soustav na zemědělsky nevyužívaných pozemcích.

Pro potřeby správy a údržby toků budou respektovány manipulační prostory. Na tocích bude prováděna běžná údržba a běžné úpravy koryt a přilehlého okolí toků, spočívající zejména v zajištění protipovodňových opatření k ochraně zastavěných území (těžení naplavenin a kácení dřevin břehových porostů aj.). V úsecích vodních toků zahrnutých do EVL a ÚSES budou při rozhodování o způsobu údržby a úprav respektovány požadavky ochrany přírody.

Nová výstavba v záplavovém území bude vždy limitována podmínkami vycházejícími z hydrotechnických potřeb a může být i zakázána. Veškeré stavby, činnosti a úpravy plochv záplavovém území podléhají vodohospodářskému souhlasu dle zákona o vodách.

Na zastavitelných plochách důsledně zajistit zasakování dešťových vod na místě vzniku, aby nedocházelo k navyšování a urychlování povrchového odtoku,

Na plochách stávající zástavby, dotčených stanoveným záplavovým územím, musí být (pokud mají být zachovány) postupně učiněna taková opatření, která v případě povodní zajistí volný průchod velkých vod a zabrání škodám na zdraví a majetku (úpravy terénu a využití pozemků, které neomezí stanovený průtočný profil toku, omezení ve funkčním využití objektů a ohrožených podlaží aj.).

Pozn.: Pokud rozvojové plochy zastavitelné zasahují do stanovených záplavových území, platí pro ně uvedená omezení v celém rozsahu a novou zástavbu na těchto pozemcích lze umisťovat pouze vně hranice aktivní záplavy.

E5.	TĚŽBA NEROSTŮ

V řešeném území ÚP Zákupy budou respektovány dobývací prostory, výhradní ložiska a prognózní zdroje nerudných nerostných surovin, zasahující do k.ú. Veselí nad Ploučnicí

(viz Odůvodnění ÚP - Limity využití území - G3.6 Nerostné suroviny, územní rozsah je vymezen    ve výkresu č. 5. Koordinační výkres).

Navrhuje se:

-	v souvislosti s postupem těžby v DP 860028700 Veselí - výstavba účelové komunikace (8-08 Z) 	v k.ú. Veselí nad Ploučnicí z lomu Okřešice k drtiči v Provodíně.

F	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM hlavního využití, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ a NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

F1.	ZÁKLADNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F1.1	Zastavitelnost území

ÚP Zákupy vymezuje na správním území obce dle zastavitelnosti:

-	zastavěné plochy, vymezené jako stabilizovaná součást zastavěného území, které umožňují zastavění podle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

-	zastavitelné plochy, navržené ke změně využití území uvnitř nebo vně zastavěného území,  které umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

-	nezastavěné plochy, vymezené jako stabilizovaná součást zastavěného území nebo nezastavěného území, které neumožňují zastavění s výjimkou základní vybavenosti území, budou využity dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

-	nezastavitelné plochy, navržené ke změně využití území uvnitř nebo vně zastavěného území, které neumožňují zastavění s výjimkou základní vybavenosti území a budou využity dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

F1.2	Kategorie ploch s rozdílným způsobem využití

ÚP Zákupy vymezuje na správním v území obce tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné, zastavitelné a přestavby:

Plochy bydlení – venkovské (BV)

Plochy bydlení – městské individuální (BM)

Plochy bydlení – městské hromadné (BH)

Plochy rekreace – hromadné (RH)

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RO)

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

Plochy občanského vybavení – smíšené komerční (OK)

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS)

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)

Plochy veřejných prostranství – komunikace (PK)

Plochy smíšené obytné – centrální (SC)

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

Plochy dopravní infrastruktury – vybavení (DV)

Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DD)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP)

Plochy výroby a skladování – zemědělské a lesnické (VZ)

Plochy zemědělské a lesnické malovýroby (VF)

Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné:

Plochy vodní a vodohospodářské (V)

Plochy zemědělské (Z)

Plochy lesní (L)

Plochy přírodní – lesní (PL)

Plochy přírodní – nelesní (PN)

Plochy smíšené krajinné zeleně (S)

Plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ)

Plochy těžby nerostů (TN)

F1.3	Časové rozlišení ploch

ÚP Zákupy člení plochy s rozdílným způsobem využití z hlediska časového horizontu na:

-	plochy stabilizované (stav) - zastavěné i nezastavěné, na kterých bude zachován stávající způsob využití; změny na těchto plochách jsou možné jen v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

-	plochy změn (návrh) - zastavitelné i nezastavitelné uvnitř nebo vně zastavěného území, jejichž způsob využití je navržen ke změně dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

-	plochy změn (přestavby) - zastavitelné i nezastavitelné - plochy navržené ke změně využití území uvnitř zastavěného území, na kterých bude dosavadní charakter využití ploch a způsob zástavby znehodnoceného území změněn v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

-	plochy a koridory územní rezervy (vymezené v překryvu nad plochami stabilizovanými) - jejichž způsob využití se řídí vymezenými plochami typu stav a návrh, přičemž se na těchto plochách nesmí připustit takové činnosti, stavby, zařízení a úpravy, v jejichž důsledku by byla znemožněna nebo podstatně ztížena možnost jejich budoucího využití stanovená územní rezervou.

F1.4	Způsob vymezení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Vymezení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je definováno kategoriemi:

-	hlavní využití - činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury definující charakter ploch,

-	přípustné využití - činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury odpovídající charakteru hlavního využití plochy, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů,

-	podmíněně přípustné využití - činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury neodpovídající charakteru hlavního využití plochy, které však lze povolit, nejsou-li s ním v rozporu a svým působením hlavní využití plochy nenaruší; pro jejich povolení je kromě splnění podmínek obecně závazných předpisů nutné, aby stavební úřad prověřil splnění dalších podmínek stanovených v regulativech ploch s rozdílným způsobem využití z hledisek:

-	významu činnosti, stavby, úpravy a kultury v širším území,

-	charakteru, výšky a hustoty zástavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu,

-	zátěže, kterou činnost, stavba, úprava a kultura vyvolá na okolí svým provozem,

-	kapacity a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

-	nepřípustné využití - činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesplňují podmínky hlavního, přípustného ani podmíněně přípustného využití, resp. podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími, a které neodpovídají místním podmínkám; takové činnosti, stavby, úpravy a kultury nesmí být ve vymezené ploše povoleny a pokud se na dané ploše již vyskytují, musí být podnikány kroky k jejich vymístění.

Stanovenému způsobu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání, umisťování činností, staveb, zařízení, úprav a kultur včetně jejich změn. Přitom musí být přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým.

Na plochách změn je přípustné zachování stávajícího využití a uspořádání území do doby provedení podstatných změn jejich využití a uspořádání (stavební úpravy, přístavba, nástavba), pokud nedochází k potenciálnímu znehodnocení navrženého hlavního využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a ploch navazujících ve smyslu hygienických podmínek a celkové funkční struktury obce nebo k narušování funkčnosti nezastavitelných ploch, krajinného rázu a protierozní ochrany. Existující stavby, objekty a zařízení lze udržovat a opravovat.

F1.5	Omezení změn v užívání ploch s rozdílným způsobem využití

-	koridory dopravních staveb:

v souběhu stabilizovaných ploch veřejných prostranství - komunikací a ploch dopravní infrastruktury silniční musí být na navazujících plochách umožněno jejich rozšíření na parametry stanovené v obecně závazném předpisu charakteristikou typu příčného uspořádání; stavby na navazujících plochách mohou být umisťovány pouze tak, aby rozšíření mohlo být realizováno v plném rozsahu

v souběhu navrhovaných koridorů veřejných prostranství - komunikací a dopravní infrastruktury silniční musí být stavby na navazujících plochách umisťovány v přiměřeném odstupu tak, aby byly zajištěny parametry příčného uspořádání, odpovídající příslušné kategorii komunikace; po upřesnění umístění komunikace v projektové dokumentaci budou plochy na ni bezprostředně navazující přiřazeny k plochám navazujícím vně koridoru komunikace

-	ochranné pásmo lesa - novostavby na vymezených plochách, do kterých zasahuje ochranné pásmo lesa, lze umisťovat pouze tak, aby byl dodržen odstup od kraje lesního pozemku minimálně odpovídající absolutní výškové bonitě

-	stanovené záplavové území - stavby na vymezených pozemcích lze umisťovat pouze mimo vymezené aktivní zóny záplavového území, případné umístění stavby v pasivní zóně záplavového území po individuálním posouzení (stavební řízení, vodohospodářské řízení) nesmí zhoršovat odtokové poměry

-	meliorace - zástavba ploch s uskutečněnými investicemi do půdy (meliorace) je podmíněna nenarušením funkčnosti systému a zabezpečením odpovídajících hydrogeologických poměrů na navazujících zemědělských plochách

-	ochrana přístupu k vodotečím - podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6 - 8m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby (např. oplocení), které by zamezily volnému přístupu k vodoteči

-	koridory staveb a zařízení technické infrastruktury vymezené ochrannými pásmy - v nich nebudou přípustné činnosti a stavby, které by omezovaly funkčnost těchto systémů a bezpečnost uživatelů dotčené plochy (vodovody, kanalizace, energetické systémy, elektronické komunikace)

-	základní podmínky ochrany zdraví před hlukem

v plochách určených pro bydlení a jiných, pokud v nich mohou vznikat chráněné venkovní prostory, které leží v hlukem zasaženém území dopravních liniových staveb, nebude povolováno umístění staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné prostory, pokud nebude prokázaný soulad z požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem

v plochách umožňujících bydlení, ve kterých je podmíněně přípustné umísťovat stavby, které mohou být zdrojem hluku, je možné tyto stavby umísťovat pouze tehdy, bude-li prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem

F1.6	Základní vybavenost území

Pozemky pro činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury uvedené v následujícím výčtu mohou tvořit             (v přiměřeném rozsahu a v souladu s podmínkami obecně závazných předpisů a správních rozhodnutí) součást ploch nad rámec stanovených regulativů ploch s rozdílným způsobem využití:

na plochách zastavěných a zastavitelných:

-	pozemky krajinné struktury - porosty, zahradní a sadovnické úpravy (plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci případného negativního vlivu a navýšení estetických a hodnot), vodoteče, vodní plochy do 100 m2,

-	pozemky veřejných prostranství - komunikace sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití,

Poznámka: pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a smíšené obytné bude vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace

-	pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití (vodovody kanalizace, energetická zařízení vč. obnovitelných zdrojů energie a elektronických komunikací),

-	pozemky nebo integrované stavby určené pro odůvodněné ubytování nebo trvalé bydlení správce nebo majitele vymezené plochy s rozdílným způsobem využití, pokud bude zajištěna bezpečnost, kvalita prostředí a pohoda bydlení a nebude narušen charakter hlavní funkce ploch,

-	pozemky nebo integrované stavby sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití – vrátnice, sociální zařízení, technologická zařízení, přístřešky pro údržbu, dětská hřiště, skleníky, zimní zahrady, bazény, informační a reklam. zařízení, které neomezují hlavní využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití,

-	pozemky zajišťující ochranu osob a majetku – např. pro protipovodňové a protierozní stavby a opatření, protihlukové, protiexhalační, ochranné, bezpečnostní stavby a opatření,

-	oplocení pozemků, které nesmí svým rozsahem a provedením narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí, nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu (rozhledové pole sjezdu, připojujícího stavbu na pozemní komunikaci) a zvířat – v záplavových územích nesmí zhoršovat průběh povodně (odtokové poměry).

na plochách nezastavěných a nezastavitelných:

-	pozemky krajinné struktury – porosty, plošné a liniové prvky doprovodné zeleně, vodoteče, vodní plochy do 1000 m2,

-	pozemky pro dopravní obsluhu sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití - účelové komunikace apod.,

-	pozemky technické infrastruktury sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití - zavlažovací systémy, meliorace apod., netýká se obnovitelných zdrojů energie,

-	pozemky zajišťující ochranu osob a majetku – protipovodňové a protierozní stavby a opatření.

F1.7	Upřesňující definice použitých základních pojmů

-	výšková hladina zástavby

-	nízkopodlažní - maximální počet nadzemních podlaží: 2 + 1 podkroví

-	středopodlažní - maximální počet nadzemních podlaží: 4 + 1 podkroví

-	vysokopodlažní - maximální počet nadzemních podlaží: 5 a více

-	pohoda bydlení (vhodná atmosféra prostředí pro bydlení) - souhrn činitelů a vlivů, přispívajících ke zdravému bydlení, vhodnému pro všechny kategorie uživatelů:

-	kvalitní standard bydlení s přiměřeným množstvím veřejných prostranství a zeleně,

-	vyhovující kvalita složek životního prostředí s nízkou intenzitou hluku z dopravy, výroby, stavebních prací i zábavních podniků, s nízkými emisemi prachu a pachů, oslunění aj.

-	zohlednění místních zvláštností dané lokality a subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se vlivy na pohodu bydlení dotýkají, pokud nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů

-	chalupa - stavba odpovídající požadavkům na rodinnou rekreaci, jejíž objemové parametry a vzhled (proporce, materiálové ztvárnění) odpovídají místně tradičním lidovým stavbám pro bydlení - podle místních podmínek může mít nejvýše jedno nebo dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví

-	drobné podnikání - drobná výroba a podnikání bez větší kapitálové expanze, s malým obratem zákazníků a materiálu jako doplněk zpravidla související s hlavní funkcí plochy:

-	zaujímá méně než polovinu podlažní plochy objektu hlavní funkce, případně je umístěno  v samostatném doplňkovém objektu zaujímajícím méně než polovinu zastavitelné části pozemku, využívající max. 50% nezastavitelné části pozemku

-	neruší ve smyslu hygienických předpisů hlavní funkci plochy (nadměrnou dopravou, hlukem, pachem, spotřebou médií, produkcí odpadů aj.)

F2.	PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Stanoveným podmínkám pro využití ploch s rozdílným způsobem využití musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména účel umisťovaných činností a povolovaných staveb, případně jejich stavební a funkční změny.

Nepřípustné jsou všechny stavby, činnosti, zařízení, úpravy a kultury, které nejsou v popisu jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití uvedeny v kategorii hlavní využití, přípustné využití nebo podmíněně přípustné využití (mimo výše stanovené základní vybavenosti území v odůvodněném rozsahu).

F2.1	Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné, zastavitelné a přestavby

PLOCHY BYDLENÍ – venkovské (BV)

| hlavní využití | bydlení v rodinných domech - venkovské |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pro individuální bydlení – rodinné domy (vazba domu na pozemek může upřednostňovat samozásobitelskou zemědělskou činnost) ■ pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (stavby charakteru rodinného domu) a chalupy, ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy |
| podmíněně přípustné využití | ■ integrované stavby sloužící pro pěstitelskou nebo chovatelskou činnost v individuálně posuzovaném rozsahu, který charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu prostředí a pohodu bydlení - nesmí překročit hygienické limity pro bydlení na sousedních obytných pozemcích ■ pozemky a stavby nízkopodlažních bytových domů pouze stávající ■ integrované provozovny občanského vybavení a drobného podnikání v obytných domech, pokud jsou slučitelné s bydlením a charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení ■ pozemky staveb pro občanské vybavení a drobné podnikání, které je slučitelné s bydlením a charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení ■ pozemky staveb pro výrobní služby a pěstitelskou nebo chovatelskou činnost - dílny, stáje, hájovny, lesovny s malým obratem zákazníků a materiálu, pokud charakterem, kapacitou, nadměrnou dopravou, hlukem, pachem, spotřebou médií a produkcí odpadů nenaruší kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ pozemky budou řazeny v kontextu místní osnovy při respektování konfigurace terénu a cestní sítě ■ umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a obytné funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše ■ velikost pozemku pro 1 objekt bydlení minimálně 1000 m2 ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 20 % - zasakování dešťových vod na místě vzniku ■ maximální počet nadzemních podlaží 2 + 1 podkroví ■ stavby na sousedních pozemcích pro bydlení na sebe nebudou stavebně navazovat, odstupy nových staveb hlavního využití od sousedních objektů hlavního využití s ohledem na ochranu krajinného rázu ■ určujícím typem zástavby je samostatně stojící rodinný dům odpovídající charakteru okolní zástavby: symetrické sedlové střechy se sklonem 35-45o (případně s polovalbou), hřeben orientovaný v podélné ose domu) stavby podmíněně přípustné nutno objemem i výrazem přizpůsobit určujícímu charakteru okolních staveb hlavního využití |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel a zčásti v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

Doplňující pravidlo pro lokality:

■	lokalita 7-02 Z (UO 7 - Starý Šidlov) - na následujících úrovních projektové přípravy posoudit řešení celé plochy z hledisek vlivu na krajinný ráz

■	lokality 1-07 Z (UO 1 - Zákupy), 6-08 Z, 6-10 Z (UO 6 - Lasvice, 7-01 Z, 7-02 Z (UO 7 - Starý Šidlov) - v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech

PLOCHY BYDLENÍ – MĚSTSKÉ INDIVIDUÁLNÍ (BM)

| hlavní využití | bydlení v rodinných domech - městské |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pro individuální bydlení – rodinné domy ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky a stavby nízkopodlažních bytových domů pouze stávající ■ integrované provozovny občanského vybavení a drobného podnikání v obytných domech, pokud jsou slučitelné s bydlením a charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení ■ pozemky staveb pro občanské vybavení a drobné podnikání, které je slučitelné s bydlením, slouží zejména potřebám obyvatel vymezené plochy a charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ pozemky budou řazeny koncepčně do pravidelně uspořádané osnovy ■ umístění, odstupy, objem, proporce, členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a obytné funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše ■ velikost pozemku pro 1 izolovaný objekt bydlení minimálně 800 m2 ■ velikost pozemku pro 1 řadový objekt bydlení minimálně 400 m2 ■ maximální počet nadzemních podlaží 2 + 1 podkroví ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 25 % - zasakování dešťových vod na místě vzniku ■ určujícím typem zástavby je přednostně samostatně stojící rodinný dům (izolovaný) odpovídající charakteru okolní zástavby nebo v odůvodněných případech rodinné domy skupinových forem - vazba domu na pozemek vždy upřednostňuje rekreační využití stavby podmíněně přípustné nutno objemem i výrazem přizpůsobit určujícímu charakteru okolních staveb hlavního využití |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

Doplňující pravidla pro výstavbu v lokalitách UO 1 – Zákupy: 1-21 Z, 1-22 Z a 1-23 Z (ppč. 2610, 2611, 2612) s ohledem na ochranu krajinného rázu:

■	pozemek minimální velikost 1000m2 /1 RD, maximální zastavěná plocha 150 m2,

■	umístění samostatně stojících jednopodlažních domů s obytným podkrovím, poměr stran 2:3, se sedlovou nebo polovalbovou střechou.

Doplňující pravidlo pro výstavbu v lokalitě UO 1 – Zákupy: 1-20 Z:

■	v rámci této plochy bude vymezeno veřejné prostranství o ploše min.1000 m2

(do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)

PLOCHY BYDLENÍ – MĚSTSKÉ HROMADNÉ (BH)

| hlavní využití | bydlení v bytových domech - městské |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pro hromadné (kolektivní) bydlení - bytové domy ■ pozemky staveb pro ubytování - ubytovny, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou (DPS) – stavby charakteru bytového domu ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy |
| podmíněně přípustné využití | ■ integrované provozovny občanského vybavení a drobného podnikání v obytných domech, pokud jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména potřebám obyvatel vymezené plochy a charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení ■ pozemky a stavby pro základní občanské vybavení a drobného podnikání, pokud jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména potřebám obyvatel vymezené plochy a charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ pozemky budou řazeny koncepčně do pravidelně uspořádané osnovy ■ umístění, odstupy, objem, proporce, členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a obytné funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše nebo ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky možné - v odůvodněných případech může být smluvně zajištěno na dostupných plochách s rozdílným způsobem využití, které připouští kapacitní odstavení vozidel ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 40 % - zasakování dešťových vod na místě vzniku ■ výměry pozemků a maximální počet nadzemních podlaží dle konkrétních podmínek lokality ■ určujícím typem zástavby je bytový dům - samostatně stojící i skupinově řazené bytové domy a bytové sekce spojené do více či méně spojitých bloků s podkrovím i bez podkroví - vazba domu na pozemek vždy upřednostňuje rekreační využití stavby podmíněně přípustné nutno objemem i výrazem přizpůsobit určujícímu charakteru okolních staveb hlavního využití - nesmí překročit objem sousedících obytných staveb |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

PLOCHY rekreace – hromadné (RH)

| hlavní využití | formy rekreace hromadné v kvalitním přírodním nebo přírodě blízkém prostředí |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pro hromadné rekreační aktivity provozované převážně v uzavřených objektech - stavby specifického charakteru: kryté haly, krytá hřiště se zvláštním vybavením, chatové tábory, vybavenost areálů služeb cestovnímu ruchu ■ pozemky staveb pro hromadné rekreační aktivity provozované převážně na otevřených plochách s výrazně upraveným povrchem - koupaliště, rekreačních luky, nekrytá hřiště se zvláštním vybavením, lanová centra aj., veřejná tábořiště, kempy, autokempy ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy ■ pozemky doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení rekreačních a estetických hodnot |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb pro účelové složky občanského vybavení (sociálně hygienická vybavenost a služby rekreaci) - zařízení související a slučitelné s rekreací, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud jsou slučitelné s rekreačními aktivitami |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat rekreační funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše - v odůvodněných případech může být smluvně zajištěno na dostupných plochách s rozdílným způsobem využití, které připouští kapacitní odstavení vozidel ■ maximální počet nadzemních podlaží 2 + 1 podkroví ■ koeficient zastavění pozemku bude odpovídat specifické funkci - zasakování dešťových vod na místě vzniku ■ prostorové a organizační uspořádání areálu a v něm umístěných staveb musí sledovat nadřazený význam přírodních kvalit území, které určují důvod situování rekreačních aktivit - rekreační kvalitu místa |
| význam v krajině | ■ vymezení zejména v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR – III. stupeň zvýšené ochrany KR v rámci MKR |

Doplňující pravidlo pro plochu 1-26 Z UO 1 – Zákupy:

■	v rámci této plochy bude vymezeno veřejné prostranství o ploše min.3000 m2

(do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RO)

| hlavní využití | zahrádkové osady |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ produkční pozemky zahrad pro samozásobitelskou malovýrobní zemědělskou a zahradnickou činnost ■ pozemky staveb doprovodných objektů a zařízení pro zajištění nejnutnější údržby pozemku bez možnosti trvalého nebo dočasného pobytu osob a chovu zvířectva ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb a zařízení pro související společnou provozní vybavenost zahrádkové osady, pokud nenaruší hlavní využití, kvalitu prostředí, bezpečnost pobytu a pohodu rekreace ■ stavby skleníků, pokud nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění staveb bude odpovídat specifickým potřebám v souladu s místními podmínkami ■ stavby na sousedních pozemcích na sebe nebudou stavebně navazovat ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše (za předpokladu jejich řádného napojení na dopravně technickou infrastrukturu) - v odůvodněných případech může být smluvně zajištěno na dostupných plochách s rozdílným způsobem využití, které připouští kapacitní odstavení vozidel ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 10% - zasakování dešťových vod na místě vzniku ■ pozemky pro samostatně stojící stavby do 25 m2 zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím, využitelným podkrovím a do výšky 5 m na pozemcích jednotlivých zahrádek v osadě ■ rozsah samostatné stavby pro společnou vybavenost osady, prioritně určené pouze pro společné potřeby zahrádkové osady nesmí překročit objem sousedících staveb ■ prostorové a organizační uspořádání areálu a v něm umístěných staveb musí sledovat nadřazený význam přírodních kvalit území - nesmí být porušena krajinná hodnota území |
| význam v krajině | ■ vymezení zejména v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR – III. stupeň zvýšené ochrany KR v rámci MKR |

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

| hlavní využití | občanské vybavení – základní obslužné funkce |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pro vzdělávání a výchovu, sociální a zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, maloobchodní prodej, ubytování, stravování a prostorově nenáročné nevýrobní služby ■ pozemky staveb domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou (DPS) ■ hrady, zámky, sakrální stavby (kostely, kaple, náboženství - modlitebny) ■ integrovaná zařízení zvláštních zájmů – civilní ochrana ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy |
| podmíněně přípustné využití | ■ integrované provozovny nerušící drobné výroby, pokud slouží bezprostředně potřebám využití vymezené plochy, charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu prostředí a bezpečnost pobytu a ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití vymezeného pozemku – obslužné funkce ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud a bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro 50% kapacity normového počtu stání na vymezené ploše (v odůvodněných případech 0%), zbylých 50% (v odůvodněných případech 100%) musí být smluvně zajištěno na dostupných plochách s rozdílným způsobem využití, které připouští kapacitní odstavení vozidel ■ velikosti pozemků, velikosti zastavěných ploch a maximální koeficienty zastavění pozemků budou odpovídat specifickým potřebám jednotlivých složek občanského vybavení – budou stanovovány individuelně dle účelu a konkrétních podmínek lokality ■ maximální výšková hladina nové zástavby (nízko až středopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví) umísťované v uzlech prostorové struktury obce – u novostaveb bude výšková hladina stanovena individuelně dle specifických potřeb jednotlivých složek občanského vybavení a dle konkrétních podmínek staveniště - nesmí narušit historické siluety MPZ Zákupy a jednotlivých sídel ■ pozemky staveb občanského vybavení – veřejná infrastruktura budou umisťovány v přímé návaznosti na plochy veřejných prostranství a budou z nich snadno přístupné |
| význam v krajině | ■ vymezení zejména v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

Plochy občanského vybavení - smíšené komerční (OK)

| hlavní využití | občanské vybavení-aktivity s vyššími nároky na plochy, intenzity dopravy a počty zákazníků |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pro občanské vybavení – smíšené komerční - nákupní zóny, diskontní prodej, autobazary, výstaviště, zábavní parky, zábavní a ubytovací hotelové komplexy, lázeňství, komerční správa a administrativa, věda, výzkum, nevýrobní služby, služby pro stavebnictví - stavby specifického charakteru ■ pozemky staveb pro dopravní vybavení - veřejná parkoviště OA, hromadné garáže OA, zastávky VOD, čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) - stavby specifického charakteru ■ pozemky staveb zvláštních zájmů – obrana a bezpečnost státu, civilní ochrana - stavby specifického charakteru ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy |
| podmíněně přípustné využití | ■ zemědělské služby a prodej produktů, zahradnictví, skleníkové areály, pokud nenaruší kvalitu prostředí a obslužné funkce ■ sklady, živnostenské provozovny orientované prioritně na potřeby města, pokud nenaruší hygienické podmínky, kvalitu prostředí, bezpečnost pobytu a obslužné funkce ■ areály zvláštních zájmů, pokud nenaruší hygienické podmínky, kvalitu prostředí, bezpečnost pobytu a obslužné funkce ■ veterinární ordinace, pokud nenaruší hygienické podmínky, kvalitu prostředí, bezpečnost pobytu a obslužné funkce ■ sběrny surovin, sběrné dvory, pokud nenaruší hygienické podmínky, kvalitu prostředí, bezpečnost pobytu a obslužné funkce ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše ■ nové využití stávajících historických památkově chráněných objektů v areálu státního zámku Zákupy a výstavba zpravidla halových objektů specifických forem, jejichž řešení bude prioritně podmíněno funkcí (lokalita „U Mlékárny“) musí zohlednit podmínky MPZ Zákupy a zástavbu na okolních plochách dle stanoviska OK PP CR KU LK „lze souhlasit s výstavbou obchodního centra (diskontní prodej) na parcele mlékárny; ostatní část plochy 1-02 P ležící v městské památkové zóně se podmiňuje regulativem maximální zastavěnosti 50% a výškou maximálně 3 NP – plocha v přímé pohledové vazbě na kostel“ ■ velikosti pozemků, velikosti zastavěných ploch a maximální koeficienty zastavění pozemků – budou budou stanoveny individuelně dle účelu a konkrétních podmínek lokality ■ maximální výšková hladina a objemy nové zástavby nesmí narušit historickou siluetu města Zákupy ■ určujícímu typu zástavby se musí svým charakterem přizpůsobit i stavby určené pro jiné přípustné činnosti a nesmí omezovat hlavní funkci ■ pozemky staveb na plochách občanského vybavení – smíšené komerční musí být umisťovány v přímé návaznosti na hlavní kapacitně vyhovující komunikace a být z nich snadno přístupné |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

Plochy občanského vybavení – tělovýchova  a  sport (OS)

| hlavní využití | tělovýchova a sport |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pro různé druhy tělovýchovných a sportovních aktivit provozovaných převážně v krytých objektech (sportovní haly, tělocvičny, plavecké bazény) - stavby specifického charakteru ■ pozemky staveb pro různé druhy tělovýchovných a sportovních aktivit provozovaných převážně na otevřených plochách s výrazně upraveným povrchem - (stadiony, hřiště, hrací plochy aj.) se zvláštním vybavením (tribuny pro diváky, klubovny, šatny, WC a umyvárny aj.) |
| podmíněně přípustné využití | ■ účelové složky občanského vybavení (první pomoc, ubytovny sportovců, občerstvení, servis a půjčovny sportovních potřeb aj.), pokud nenaruší sportovní funkce ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy, pokud nenaruší sportovní funkce ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud nenaruší sportovní funkce a bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše - v odůvodněných případech může být smluvně zajištěno na dostupných plochách s rozdílným způsobem využití, které připouští kapacitní odstavení vozidel ■ maximální koeficient zastavění pozemku - individuelně dle účelu (zajistit zasakování dešťových vod) ■ maximální počet nadzemních podlaží 2 + 1 podkroví ■ prostorové a organizační uspořádání areálu a v něm umístěných staveb bude plně podřízeno funkci - objekty nebo plochy s podílem upraveného zpevněného i nezpevněného povrchu pro sportovce, případně s tribunami pro diváky - nesmí však dojít k ovlivnění panoramatu města a negativním dopadům na krajinné hodnoty území ■ určující typ zástavby může být doplněn objekty určenými pro podmíněně přípustné činnosti, které zohlední zástavbu na okolních plochách |
| význam v krajině | ■ vymezení zejména v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)

| hlavní využití | veřejná pohřebiště - hřbitovy |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb s lokalizací pietních činností a pohřebišti různých druhů a s intenzivně parkově upravenými pozemky (smuteční síně, márnice, kaple, hroby, urnové háje, rozptylové louky) ■ pozemky veřejných prostranství pro zajištění obsluhy plochy |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb provozně technického zázemí a účelové vybavenosti (prodejny, kanceláře, WC), pokud nenaruší pietní funkce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ pozemky budou řazeny podle místních podmínek a specifických potřeb ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ odstavení vozidel může být řešeno na veřejných parkovištích v příslušné docházkové vzdálenosti na dostupných plochách s rozdílným způsobem využití, které připouští kapacitní odstavení vozidel ■ tvar a objem specifických staveb musí odpovídat pietní funkci ■ maximální počet nadzemních podlaží: 2 ■ maximální koeficient zastavění pozemku - individuelně dle účelu |
| význam v krajině | ■ vymezení zejména v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – II. stupeň základní ochrany KR |

Plochy veřejných prostranství – komunikace (PK)

| hlavní využití | veřejná prostranství - komunikace pro dostupnost ostatních ploch s rozdílným využitím |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pozemních komunikací - náměstí, návsi, ulice s místními komunikacemi: sběrné, obslužné, účelové, se smíšeným provozem, nemotoristické – cyklistické a pěší a další zpevněné plochy, jejichž samostatné vymezení je nezbytné ke stabilizaci prostorové struktury zástavby a k zajištění dopravní přístupnosti ploch jiného způsobu využití v souladu s jejich významem a účelem ■ pozemky, na kterých jsou umístěny součásti komunikace - náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, propustky ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury pro zajištění obsluhy veřejného prostransví a sousedních ploch jiného způsobu využití veřejným prostranstvím obsluhovaných ■ pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně a sadovnických úprav, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci případného negativního vlivu a navýšení estetických a rekreačních hodnot veřejných prostranství |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb vybavenosti městského parteru - stavby o půdorysné ploše do 25 m2 a výšce do 5 m (stánky, tržnice, veřejná WC, předzahrádky restaurací, čekárny zastávek veřejné osobní dopravy, pódia, přístřešky pro obsluhu a údržbu, dětská hřiště, pokud nenaruší kvalitu hlavního využití plochy, plynulost provozu a bezpečný pohyb osob nebo takové důsledky nevyvolají druhotně ■ doplňková zařízení veřejných ploch (ochranná a bezpečnostní zařízení, informační systémy), pokud nenaruší kvalitu hlavního využití plochy, plynulost provozu a bezpečný pohyb osob nebo takové důsledky nevyvolají druhotně ■ stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku – protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, bezpečnostní opatření), pokud nenaruší kvalitu hlavního využití plochy, plynulost provozu a bezpečný pohyb osob nebo takové důsledky nevyvolají druhotně ■ pozemky staveb pro dopravní vybavení (veřejná parkoviště OA), pokud charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití – veřejné prostranství - komunikace ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ pozemky budou řazeny podle místních podmínek a specifických potřeb ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a funkci - stavebně spojitá struktura koridorů místních komunikací pro plynulý provoz a bezpečný pohyb osob ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 100 % ■ maximální počet nadzemních podlaží podmíněně přípustných drobných účelových objektů: 1 NP ■ ozelenění dřevinami musí být komponováno se znalostí vedení dopravní a technické infrastruktury ■ segregace motorové a pěší dopravy v úsecích vedení městských sběrných komunikací |
| význam v krajině | ■ vymezení zejména v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

PLOCHY smíšené obytné – centrální (SC)

| hlavní využití | smíšené bydlení a obslužné funkce (polyfunkční území centra města) |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb se smíšenou funkcí – domy smíšené funkce v nichž jsou v jednotlivých vertikálně či horizontálně oddělených částech umístěny bytové jednotky a provozovny občanského vybavení a drobného podnikání slučitelné s bydlením ■ pozemky staveb pro hromadné (kolektivní) bydlení - bytové domy ■ pozemky staveb pro přechodné ubytování – penziony, hotely, ubytovny, domovy důchodců – stavby charakteru bytového domu ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb pro občanské vybavení, pokud jsou slučitelné s bydlením a charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu prostředí pro bydlení ■ pozemky staveb stávajících provozoven nerušící drobné (řemeslné) výroby, pokud charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší kvalitu prostředí pro bydlení a obslužné funkce centra města ■ pozemky staveb rodinných domů bydlení městského - pouze stávající zástavba v okrajových polohách vymezené zóny, pokud není překážkou v rozvoji funkcí městského centra ■ pozemky staveb pro dopravní vybavení – veřejná parkoviště OA, garáže pro bydlící obyvatele i návštěvníky, zastávky VOD v souvislosti s obslužnou funkcí městské vybavenosti, pokud charakterem a kapacitou nenaruší kvalitu prostředí pro bydlení a obslužné funkce centra města ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ pozemky budou řazeny koncepčně do uspořádané osnovy dle podmínek vyhlášené MPZ Zákupy v zájmu ochrany a nenarušitelnosti struktury a charakteru historicky uspořádaného městského prostoru s kompozicí prostorových uzlů a dominant ■ odstavení vozidel bude řešeno pro minimálně 50% kapacity normového počtu stání na vymezené ploše (je-li to technicky možné a není to v rozporu s podmínkami MPZ Zákupy), zbylých 50% musí být smluvně zajištěno na dostupných plochách s rozdílným způsobem využití, které připouští kapacitní odstavení vozidel ■ maximální koeficient zastavění pozemku, maximální počet nadzemních a podzemních podlaží a maximální výšková hladina nové zástavby budou stanoveny individuelně dle konkrétních podmínek staveniště v MPZ Zákupy ■ určujícím typem zástavby jsou domy smíšené funkce charakteru okolní zástavby se musí svým charakterem přizpůsobit i stavby určené pro podmíněně přípustné činnosti - vazba domu na pozemek upřednostňuje obsluhu nebytových funkcí před rekreačním využitím |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

Plochy dopravní infrastruktury – silniČNÍ (DS)

| hlavní využití | silniční síť |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pozemních komunikací - silnic II., III. třídy ■ pozemky, na kterých jsou umístěny součásti komunikace - náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, propustky, přilehlé ostatní komunikace účelové, cyklistické a pěší, odstavné plochy, prvky ochranné a doprovodné zeleně |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb technického zabezpečení, informačních systémů a protihlukových opatření, pokud nenaruší plynulost a bezpečnost silničního provozu ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud nenaruší plynulost a bezpečnost silničního provozu a bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 100 % |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel, MKR mozaiky volné krajiny, v MKR velkých komplexů lesa ■ intenzita ochrany KR v rámci MKR – III. stupeň zvýšené a IV. stupeň základní ochrany KR |

Plochy dopravní infrastruktury – vybavení (DV)

| hlavní využití | vybavenost dopravní infrastruktury |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb s dopravně obslužnou funkcí místního i nadmístního významu - autobusová nádraží, stanice a zastávky veřejné osobní dopravy (VOD) ■ stavby a pozemky hromadných garáží, kapacitních parkovacích ploch, ČSPH a souvisejících objektů ■ heliporty ■ pozemky veřejných prostranství a související dopravně technické infrastruktury pro zajištění obsluhy plochy ■ pozemky a stavby terénních úprav (násypů, zářezů, opěrných zdí, ochranné a doprovodné zeleně) |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb provozoven občanského vybavení pro zajištění služeb dopravě, pokud nenaruší plynulost a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ■ pozemky staveb technického zabezpečení, informačních systémů a protihlukových opatření, pokud nenaruší plynulost a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ maximální počet nadzemních podlaží: 2 NP ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 80 % |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – IV. stupeň základní ochrany KR v rámci MKR |

Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DD)

| hlavní využití | obvod dráhy – železnice |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb železničních tratí a kolejišť, železničních vleček, nádraží, železničních stanic a zastávek, železničních překladišť a nákladových obvodů ■ pozemky, na kterých jsou umístěny součásti kolejišť - náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, propustky, přilehlé ostatní komunikace účelové, cyklistické a pěší, prvky ochranné a doprovodné zeleně ■ pozemky staveb technického zabezpečení |
| podmíněně přípustné využití | ■ integrované provozovny občanského vybavení, pokud slouží pro zajištění služeb dopravě ■ pozemky staveb technického zabezpečení, informačních systémů a protihlukových opatření, pokud nenaruší plynulost a bezpečnost provozu na železnici ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud nenaruší plynulost a bezpečnost drážního provozu a bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 100 % |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel a v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR v rámci MKR – III. stupeň zvýšené a IV. základní ochrany KR |

Plochy technické infrastruktury (TI)

| hlavní využití | technická infrastruktura |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb vedení a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení pro: - zásobování vodou - vodovody, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice - odvádění a čištění odpadních vod - stoky, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, retenční nádrže - zásobování elektrickou energií - vedení, transformovny, rozvodny - zásobování teplem - vedení, teplárny, výtopny, výměníkové stanice - zásobování plynem - vedení, regulační stanice - spoje - veřejné komunikační sítě - telekomunikace, radiokomunikace, informační systémy - likvidace a ukládání odpadů - stavby a zařízení pro nakládání s odpady, - technické služby - stavby a zařízení technických služeb a údržby komunikací ■ pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci případného negativního vlivu |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb pro servisní činnost, pokud slouží pro zajištění technické vybavenosti ■ pozemky staveb pro správu a administrativu, pokud slouží pro zajištění základní funkce ploch |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel a v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR v rámci MKR – III. stupeň zvýšené a IV. základní ochrany KR |

Poznámka: 	Plochy technické infrastruktury se vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné.

V ostatních případech (liniová vedení technické infrastruktury) se vymezují pouze koridory v šířce ochranných, případně bezpečnostních pásem, odpovídajících příslušnému druhu technické infrastruktury - v plochách jiného způsobu využití.

V koridorech technické infrastruktury není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci a provozování navrženého záměru vyjma navrhovaných staveb technické infrastruktury a opatření souvisejících, pro které je toto území chráněno.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSLOVÉ A ŘEMESLNÉ (VP)

| hlavní využití | výroba a skladování – průmyslová a řemeslná |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb výrobních a skladovacích činností místního i nadmístního významu s proměnlivým stupněm zastavění, různou hustotou zaměstnanců, malou intenzitou styku s přímými zákazníky, větším obratem materiálu, dopravy a energií ■ pozemky staveb související administrativy a správy ■ pozemky staveb sběrných dvorů odpadů ■ pozemky staveb stavebních dvorů ■ pozemky staveb zemědělských a lesnických služeb ■ pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci případného negativního vlivu z výrobní činnosti |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb a zařízení pro vědu, výzkum a vzdělávání, pokud souvisí s hlavní funkcí ploch, budou zajištěny hygienické podmínky, bezpečnost práce a nebude nenarušena funkčnost provozů hlavní funkce ploch ■ pozemky staveb provozoven občanského vybavení, pokud souvisí s obsluhou hlavní funkce ploch ■ pozemky staveb integrované ČSPH, pokud souvisí s obsluhou hlavní funkce ploch ■ pozemky staveb fotovoltaických elektráren, které neomezí hlavní využití vymezené plochy ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše ■ samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 80% ■ maximální počet nadzemních podlaží: 3+1 podkroví ■ plochy průmyslové výroby a skladování musí být umisťovány v přímé návaznosti na hlavní kapacitně vyhovující komunikace a být z nich snadno přístupné ■ plochy průmyslové výroby a skladování budou z důvodu možného přesahu negativních účinků přes hranici pozemků zónovány s ohledem na dostatečný odstup od ploch pro bydlení, sport a rekreaci a odděleny účinným pásem izolační zeleně |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ale i v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR v rámci MKR – III. stupeň zvýšené a IV. základní ochrany KR |

Doplňující pravidla pro výstavbu s ohledem na ochranu území před negativními účinky starých ekologických zátěží:

■	Realizace záměru: plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné v lokalitě 1-04 P (k.ú. Zákupy - UO 1) bude podmíněna rekultivací původní skládky firmy Ardeo s.r.o.

Plochy výroby a skladování – zemědělské a lesnické (VZ)

| hlavní využití | výroba a skladování – zemědělská a lesnická |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb kapacitních chovů hospodářských zvířat, zpracování a skladování produktů živočišné i rostlinné výroby a lesnické výroby s proměnlivým stupněm zastavění, malou hustotou zaměstnanců, malou intenzitou styku s přímými zákazníky, větším obratem materiálu, dopravy a energií ■ pozemky staveb související administrativy a správy ■ pozemky staveb zemědělských a lesnických služeb, zahradnictví ■ pozemky staveb polních hnojišť ■ pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci případného negativního vlivu z výrobní činnosti |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky staveb zařízení pro vědu, výzkum a vzdělávání, pokud souvisí s hlavní funkcí ploch, budou zajištěny hygienické podmínky, bezpečnost práce a nebude nenarušena funkčnost provozů hlavní funkce ploch ■ pozemky staveb občanského vybavení a drobné výroby, pokud souvisí s obsluhou hlavní funkce ploch ■ pozemky staveb integrované ČSPH, pokud souvisí s obsluhou hlavní funkce ploch ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 40 % ■ maximální počet nadzemních podlaží: 2+1 podkroví ■ samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví, jejichž řešení je prioritně podmíněno funkcí ale musí zohlednit požadavky na ochranu přírody a krajiny ■ plochy zemědělské výroby a skladování budou budou z důvodu možného přesahu negativních účinků přes hranici pozemků zónovány s ohledem na dostatečný odstup od ploch pro bydlení, sport a rekreaci a odděleny účinným pásem izolační zeleně |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel i v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR v rámci MKR – III. stupeň zvýšené a IV. základní ochrany KR |

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ MALOVÝROBY (VF)

| hlavní využití | zemědělská a lesnická malovýroba v možném spojení s bydlením - obytné farmy |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky staveb pro zemědělskou a lesnickou malovýrobu na úrovni zajištění služeb obyvatelstvu, péče o krajinu a přilehlé produkční plochy v možném spojení s bydlením - obytné farmy (maloobjemové a ekologicky šetrné hospodaření na plochách soustředěných kolem obytné farmy s chovem koní, hospodářských zvířat a navazujícími aktivitami v možném spojení s agroturistikou, řemeslnou výrobou) ■ pozemky staveb zahradnictví – specifické služby obyvatelstvu vč. zajištění péče o městskou zeleň ■ pozemky staveb zemědělské a lesnické služby ■ pozemky staveb skladování produktů živočišné výroby, krmiv a steliva a prodej výpěstků ■ pozemky staveb drobných výrobních a řemeslných aktivit nepoškozující prostředí pro chov ■ agroturistika s ubytováním a stravováním s podmínkou omezení velikosti do 20ti lůžek ■ pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci případného negativního vlivu z výrobní činnosti |
| podmíněně přípustné využití | ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ řazení pozemků a umístění, odstupy, objem, proporce a členění staveb bude odpovídat místním podmínkám a specifické funkci ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše ■ maximální koeficient zastavění pozemku: 30 % ■ maximální počet nadzemních podlaží: 2+1 podkroví ■ samostatně stojící specifické objekty s podkrovím i bez podkroví, které objemově nepřevýší tradiční hospodářské dvory a nenaruší hygienické podmínky okolní obytné zástavby a krajinářské hodnoty území ■ tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby ■ omezení negativních účinků na ŽP: - v případě, že hospodářská část obytné farmy přiléhá k sousedním plochám bydlení, musí být obtěžující činnosti (chlévy, hnojiště, volný pohyb hospodářských zvířat aj.) umisťovány v odpovídajícím odstupu ploch bydlení a tak aby plochy bydlení nebyly negativně obtěžovány (zápach, prach, hluk, aj.); pokud nelze tuto podmínku splnit, nesmí být takové činnosti v areálu obytné farmy umisťovány - zajištění obytné pohody na sousedních plochách bydlení řešit též účinnou clonou ochranné zeleně vhodného typu po obvodě plochy předmětné části obytné farmy |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel i v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR v rámci MKR – III. stupeň zvýšené a IV. základní ochrany KR |

F2.2	Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné

Plochy vodní a vodohospodářské (V)

| hlavní využití | vodní plochy a toky |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky řek a potoků, umělých kanálů, přírodních i umělých nádrží, mokřadů (pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a regulaci vodního režimu území) ■ opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability - ÚSES |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení estetických a rekreačních hodnot vodních ploch, pokud nebudou narušeny odtokové poměry ■ pozemky vodohospodářských zařízení - hráze, zdrže, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, propustky, jezy, mola, přístaviště, přístřešky pro chov ryb a vodních ptáků, stavby pro využití vodní energie, stavby pro pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, pokud slouží bezprostředně pro vodohospodářské, sportovní, rekreační, dopravní, hospodářské a energetické využití vodních ploch, nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, budou splněny požadavky na funkčnost vodních ploch a nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové poměry ■ pozemky staveb související dopravní a technické infrastruktury, pokud souvisí s hlavní funkcí ploch, nenaruší krajinný ráz, protierozní ochranu a odtokové poměry ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce a nenaruší krajinný ráz |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ bude respektován prostor pro výkon správy toku podle zvláštních předpisů |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel, MKR mozaiky volné krajiny, MKR nivních poloh, MKR velkých komplexů lesů ■ intenzita ochrany KR v rámci MKR – II. stupeň vysoké, III. zvýšené a IV. základní ochrany KR (diferencováno dle územních zájmů ochrany přírody a krajiny) |

Plochy zemědělské (Z)

| hlavní využití | produkční pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky zemědělského půdního fondu dle evidence KN - orné půdy a trvalých travních porostů, které připouští hospodaření způsobem, který nebude znečišťovat půdu škodlivými látkami ohrožujícími zdraví lidí a existenci živých organismů ■ pozemky pro pěstování speciálních kultur s hospodářským využitím - energetické plodiny, rychlerostoucí dřeviny, ovocné stromy, okrasné stromy, chmelnice, vinice, zahradní kultury pro drobnou pěstitelskou činnost vč. zařízení pro technické zajištění pěstební činnosti – konstrukce chmelnic, vinic a sadů, závlah |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení protierozní ochrany, estetických a rekreačních hodnot zeměd. ploch, pokud jejich výměra nepřekročí 5% výměry vymezené plochy ■ pozemky hospodářských zařízení - letní stáje, napajedla, přístřešky pro uskladnění a další obdobné stavby, pokud slouží bezprostředně pro hospodářské využití zemědělských ploch a zajištění jejich údržby, nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost zemědělských ploch a nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ opatření sloužící ke zpřístupnění a údržbě pozemků jako polní cesty do šířky 6 m, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod., pokud nenaruší hlavní využití , krajinný ráz a protierozní ochranu ■ protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, pokud nenaruší hlavní využití a krajinný ráz ■ vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry, pokud nenaruší hlavní využití a krajinný ráz ■ opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability - ÚSES, doplnění zeleně, popřípadě terénní úpravy apod., pokud nenaruší hlavní využití a krajinný ráz ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce a nenaruší krajinný ráz |
| podmínky prostorového uspořádání | - |
| význam v krajině | ■ vymezení zejména v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR – III. stupeň zvýšené základní ochrany KR v rámci MKR |

Plochy lesní (L)

| hlavní využití | les - pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky lesních porostů s určujícími funkcemi dle kategorizace lesů (hospodářských, ochranných i zvláštního určení) pro hospodaření v souladu s lesními hospodářskými plány a osnovami, rekreaci a posílení ekologické stability ■ pozemky zařízení lesního hospodářství a jeho technického zajištění - konstrukce lesních školek, závlah, krmelců, oborohů ■ opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability - ÚSES |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky zařízení lesního hospodářství – přístřešky pro uskladnění, zařízení pro výkon myslivosti (posedy, krmítka), pokud slouží bezprostředně pro hospodářské využití lesních ploch a zajištění jejich údržby, nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost lesních ploch a nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ pozemky nezpevněných lesních cest do šířky 6 m k obsluze a údržbě území, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod., pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ turistické stezky s doprovodnými prvky odpočívadla, pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce a nenaruší krajinný ráz |
| podmínky prostorového uspořádání | - |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR velkých komplexů lesa i v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR – III. stupeň zvýšené základní ochrany KR v rámci MKR |

Plochy přírodní – lesní (PL)

| hlavní využití | les-plochy vymezené pro zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability krajiny |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky určené k plnění funkcí lesa na plochách zvláště chráněných území ■ pozemky určené k plnění funkcí lesa na plochách evropsky významných lokalit ■ lesní pozemky vymezených biocenter ÚSES |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky zařízení směřujících k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny - naučné stezky s doprovodnými informačními prvky, pokud budou splněny požadavky na funkčnost přírodních ploch, nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ pozemky nezpevněných lesních cest do šířky 6 m k obsluze a údržbě území, pokud budou splněny požadavky na funkčnost přírodních ploch, nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ stavby pro zajišťování myslivosti (posedy, krmítka), pokud nebude narušen krajinný ráz ■ stavby a pozemky zajišťující ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby), pokud budou splněny požadavky na funkčnost přírodních ploch, nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ liniové stavby zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud nenaruší podmínky ochrany přírody a krajiny, krajinný ráz a ekologicko stabilizační funkce přírodních ploch |
| podmínky prostorového uspořádání | - |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR velkých komplexů lesa i v MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR – I. stupeň nejvyšší až absolutní ochrany KR |

Plochy přírodní - nelesní (PN)

| hlavní využití | nelesní plochy vymezené pro zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability krajiny |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky krajinné nelesní zeleně – nízké, vysoké, smíšené (náletové louky, remízky, břehové porosty, mokřady, ostatní plošná krajinná zeleň) na plochách v zájmech zvláštní ochrany přírody ■ nelesní pozemky vymezených biocenter ÚSES |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky zařízení směřujících k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny - naučné stezky s doprovodnými informačními prvky, pokud budou splněny požadavky na funkčnost přírodních ploch, nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ pozemky nezpevněných polních cest do šířky 6 m k obsluze a údržbě území, pokud budou splněny požadavky na funkčnost přírodních ploch, nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ stavby pro zajišťování myslivosti (posedy, krmítka), pokud nebude narušen krajinný ráz ■ stavby a pozemky zajišťující ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby), pokud budou splněny požadavky na funkčnost přírodních ploch, nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ liniové stavby zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud nenaruší podmínky ochrany přírody a krajiny, krajinný ráz a ekologicko stabilizační funkce přírodních ploch |
| podmínky prostorového uspořádání | - |
| význam v krajině | ■ vymezení zejména v MKR velkých komplexů lesa, MKR nivních poloh, i MKR mozaiky volné krajiny ■ intenzita ochrany KR – I. stupeň nejvyšší až absolutní ochrany KR |

Plochy smíšené Krajinné ZelenĚ (S)

| hlavní využití | krajinná zeleň nepěstební neprodukční |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky přírodních a přírodě blízkých nelesních ekosystémů - náletové louky, extenzivní pastviny, remízky, břehové porosty, mokřady, ostatní plošná krajinná zeleň, které nejsou součástí ploch přírodních lesních, ploch přírodní nelesních, ploch lesních, ploch zemědělských a ploch vodních a vodohospodářských ■ pozemky liniových prvků krajinné zeleně - ochranná, doprovodná zeleň, která nemá s ohledem na umístění a funkci v systému zeleně charakter veřejných prostranství ■ pozemky drobných vodních toků a nádrží ■ pozemky drobných enkláv zemědělské půdy, na nichž veškeré činnosti směřují k zajištění či udržení ekologicko stabilizačních a krajinně estetických funkcí ■ opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability - ÚSES |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky hospodářských zařízení - letní stáje, přístřešky pro uskladnění, zařízení pro výkon myslivosti, pokud slouží bezprostředně pro hospodářské využití smíšených ploch nezastavěného území a zajištění jejich údržby, nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost smíšených ploch nezastavěného území, nebude narušen krajinný ráz, ekologicko stabilizační funkce území a protierozní ochrana ■ pozemky nezpevněných cest do šířky 6 m k obsluze a údržbě území, pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ turistické stezky s doprovodnými prvky odpočívadla, drobné sakrální stavby, pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ stavby vyhlídkových bodů (vyhlídkové věže), pokud nebude narušen krajinný ráz ■ pozemky staveb zajišťujících ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby), pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce a nenaruší krajinný ráz |
| podmínky prostorového uspořádání | - |
| význam v krajině | ■ vymezen í v MKR mozaiky volné krajiny a MKR nivních poloh ■ intenzita ochrany KR – II. stupeň vysoké ochrany KR |

Plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ)

| hlavní využití | veřejná prostranství – zeleň - v souladu s jejich významem a účelem |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky upravené krajinné i městské zeleně a městských parků s možným umístěním zařízení pro rekreační a kulturní činnosti ■ pozemky liniových prvků městské zeleně – ochranná a doprovodná zeleň, která má s ohledem na umístění a funkci v systému zeleně charakter veřejných prostranství ■ pozemky staveb související dopravní a technické infrastruktury |
| podmíněně přípustné využití | ■ pozemky zařízení rekreačního využití a jeho technického zajištění – pódia, přístřešky pro skladování a obsluhu, občerstvení, veřejná WC, dětská hřiště, sportovně rekreační pobytové plochy, chodníky, cyklostezky, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a propustky, pokud slouží bezprostředně pro využití veřejných prostranství – zeleň a zajištění jejich údržby, nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost veřejných prostranství – zeleň, nebude narušena rekreační funkce ploch, krajinný ráz a protierozní ochrana ■ pozemky staveb a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku – protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, bezpečnostní opatření), pokud nenaruší kvalitu hlavního využití plochy, plynulost provozu a bezpečný pohyb osob nebo takové důsledky nevyvolají druhotně ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce a nenaruší krajinný ráz |
| podmínky prostorového uspořádání | - |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – III. stupeň zvýšené ochrany KR |

Doplňující pravidla s ohledem na ochranu území před negativními účinky starých ekologických zátěží:

■	Realizace záměru: plocha veřejného prostranství – zeleň v lokalitě 1-09 N (k.ú. Zákupy – UO 1) bude podmíněna rekultivací původní skládky

Plochy těžby nerostů (TN)

| hlavní využití | těžba nerostů |
| --- | --- |
| přípustné využití | ■ pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů z těžby - výsypky, odvaly, kaliště ■ pozemky staveb a technologických zařízení pro těžební činnost, zpracování nerostů a jejich distribuci, pro zajištění a rekultivaci těžebního prostoru - stavby specifického charakteru ■ pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci negativního vlivu za hranicí vymezených ploch ■ stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury ■ stavby a zařízení pro obsluhu a servisní činnost spojenou s těžbou ■ pozemky rekultivací |
| podmíněně přípustné využití | ■ skládky tuhých odpadů, pokud byla těžba ukončena a využití je v souladu s plánem rekultivace těžebního prostoru ■ pozemky staveb související administrativy a správy, pokud budou splněny hygienické podmínky a nebude narušeno hlavní využití ■ pozemky staveb zajišťujících ochranu osob a majetku - nutné vodohospodářské stavby, protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, bezpečnostní opatření, pokud nenaruší hlavní využití plochy nebo takové důsledky nevyvolají druhotně ■ liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce |
| podmínky prostorového uspořádání | ■ pozemky budou řazeny podle místních podmínek a specifických potřeb ■ umístění, odstupy, objem, proporce, členění staveb bude odpovídat specifické funkci - dočasné stavby, činnosti a opatření se specifickými prostorovými nároky ■ odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše ■ stavby a činnosti nenaruší hygienické podmínky v okolní plochy těžby |
| význam v krajině | ■ vymezení v MKR urbanizovaných prostorů města a sídel ■ intenzita ochrany KR – V. stupeň relativně bez ochrany, určený pro obnovu této části krajiny |

F3.	VYMEZENÍ OPATŘENÍ NESTAVEBNÍ POVAHY

Vymezení opatření nestavební povahy zakládá podmínky pro zajištění využitelnosti předmětných částí řešeného území - ploch a koridorů pro činnosti, které nemají charakter stavebních aktivit a zpravidla zásadně nemění funkční využití ploch, nad kterými jsou vymezeny.

Na řešeném území města Zákupy se vymezují plochy a koridory ÚSES, které v úhrnu vymezeného systému zajistí ekologickou stabilitu území i s návazností do území sousedících.

Vymezená biocentra ÚSES se ve zdejších podmínkách vymezují nad přiměřeně hodnotnými stávajícími přírodními plochami, vymezené biokoridory nad plochami s rozdílným způsobem využití (nezastavitelnými) zajišťují průchodnost nutných propojení systému. Vymezené prvky ÚSES všech biogeografických významů (nadregionální, regionální, místní) zde zásadně nemění funkční využití předmětných částí ploch a nejsou předmětem záborů ZPF.

Na řešeném území města Zákupy se vymezují koridory pro rozliv přívalových vod, které plní svou funkci pouze při záplavách a po nich dotčené plochy opět slouží svému účelu, který se tímto nemění.

Grafické znázornění rozvoje ploch a koridorů ÚSES a koridorů pro rozliv přívalových vod a je předmětem výkresu č.2 „Hlavní výkres“.

PLOCHY A KORIDORY PRVKŮ ÚSES (VPO)

| účel opatření | zajištění ekologické stability území - (ÚSES - nadregionální, regionální, místní) |
| --- | --- |
| podmíněně přípustné využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití | ■ přírodní úpravy terénu ve vztahu k účelu vymezení ■ nutná opatření ve vztahu účelu vymezení na kontaktní zařízení dopravního a technického vybavení |
| omezení pro využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití | ■ omezení nebo úplné vyloučení zemědělské produkční činnosti ■ omezení nebo úplné vyloučení činností, které by mohly omezit, či ztížit účel vymezení opatření ■ bez výstavby objektů a zařízení, které by mohly omezit, či ztížit účel vymezení opatření |
| podmínky | ■ realizace uvedených zásahů nevyloučí využití dotčené části ploch pro stanovené funkce hlavní, přípustné, popřípadě podmíněně přípustné ■ křížení ploch a koridorů ÚSES s koridory dopravní a technické infrastruktury musí být zajištěno nutnými opatřeními a úpravami ve smyslu funkční spojitosti ÚSES ■ biocentra v systému ÚSES jsou součástí ploch přírodních ■ části lesních pozemků, na kterých jsou vymezeny prvky ÚSES musí být zajištěny následnými odpovídajícími úpravami v LHP |

PLOCHY A KORIDORY PRO ROZLIV PŘÍVALOVÝCH VOD (VPO)

| účel opatření | opatření ke zvyšování retenční schopnosti území a snižování ohrožení území povodněmi |
| --- | --- |
| podmíněně přípustné využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití | ■ stavby hrází a pozemky pro rozliv přívalových vod (povodní), zajišťující ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby, které neomezí základní funkci plochy) |
| omezení pro využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití | ■ nezbytné úpravy terénu a omezení podílu dřevinných porostů bez výstavby objektů a zařízení, které by mohly omezit, či ztížit účel vymezení opatření |
| podmínky | ■ realizace uvedených zásahů zásadně nevyloučí využití dotčené části ploch pro stanovené funkce hlavní, přípustné, popřípadě podmíněně přípustné ■ protipovodňová opatření v prostředí EVL NATURA řešit přírodě blízkými způsoby s vyloučením zásahů měnících charakter úseků toku s dochovaným přírodním korytem |

Doplňující pravidla s ohledem na zachovat příznivý stav předmětů ochrany EVL a PO:

■	Plochy a koridory pro rozliv přívalových vod v lokalitách 4-01 X a 8-01 X - projektové řešení a realizace záměrů musí respektovat ekologické nároky dotčených předmětů ochrany EVL Horní Ploučnice a PO Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady

F4.	Přípustné změny kultur pozemkových parcel

Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy obce vymezené platným územním plánem lze v rámci pozemkových úprav z iniciativy či za souhlasu vlastníka pozemku a příslušných orgánů státní správy po projednání dle platných právních předpisů (včetně zapracovávání do evidence katastru nemovitostí) trvale měnit využití zemědělských ploch u uvedených kultur pozemkových parcel bez nutnosti změny ÚP následujícím způsobem:

-	z orné na trvalé travní porosty (TTP),

-	ze zahrady na ornou nebo TTP,

-	z TTP na ornou,

-	pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, TTP, pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Operativní a dočasné změny mezi jednotlivými kategoriemi zemědělských pozemků mimo zastavěná území a zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem obce nejsou návrhy územního plánu dotčeny.

Při změně kultury pozemkové parcely se nemění plocha s rozdílným způsobem využití.

G 	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci,    pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit je vymezen ve výkrese č. 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

G1.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS)

ÚP Zákupy vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit v následujícím výčtu:

| označení | druh VPS | k.ú. | demolice | identifikace záměru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA |
| D 01 | silnice II/268 | Zákupy | - | západní obchvat města + MOK II/268 x II/262, + MOK II/268 x II/26834 + chodníky v rozsahu urbanizovaných ploch (lokalita 1-37 Z - část) |
| D 02 | silnice II/262 | Zákupy | - | průtah výrobní zónou Západ (lokalita 1-37 Z – část), rozšíření profilu směr Č. Lípa + chodníky v rozsahu urbanizovaných ploch (lokalita 1-38 Z) |
| D 03 | silnice II/268 | Zákupy | A01 | jihozápadní obchvat města + MOK II/268 x II/26832 + chodníky v rozsahu urbanizovaných ploch (lokalita 1-39 Z) |
| D 04 | silnice II/268 | Zákupy | - | rozšíření profilu směr Mimoň + chodníky v rozsahu urbanizovaných ploch (lokalita 1-40 Z) |
| D 05 | silnice III/26834 | Zákupy | - | severní obchvat města + chodníky v rozsahu urbanizovaných ploch (lokalita 1-41 Z) |
| D 06 | silnice III/26832 | Zákupy | - | úpravy železničního přejezdu + chodníky v rozsahu urbanizovaných ploch (1-42 Z) |
| VEŘEJNá PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKACE |
| D 07 | místní komunikace | Zákupy | - | městská sběrná (lokalita 1-27 Z) |
| D 08 | místní komunikace | Zákupy | - | městská sběrná (lokalita 1-28 Z) |
| D 09 | místní komunikace | Zákupy |  | obslužná (lokalita 1-29 Z, 1-30 Z) |
| D 10 | místní komunikace | Zákupy | - | spojovací s přemostěním Svitávky (lokalita 1-31 Z) |
| D 11 | místní komunikace | Zákupy | - | obslužná s přemostěním Svitávky (lokalita 1-32 Z) |
| D 12 | místní komunikace | Zákupy | - | obslužná – spojovací s přemostěním Svitávky (lokality 1-33 Z, 1-34 Z, 1-35) |

| označení | druh VPS | k.ú. | demolice | identifikace záměru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |
|  | VODOVODY |
| V 01 | vodovod | Zákupy | - | výrobní zóna Západ - prodloužení řadu |
| V 02 | vodovod | Zákupy | - | propojení ř. Nádražní - Borská v trase přeložek II/262, II/268 |
| V 03 | vodovod | Zákupy | - | Podlesí |
| V 04 | vodovod | Zákupy | - | propojení OS sever – severovýchod - Kamenická - Gagarinova |
| V 05 | vodovod | Zákupy | - | napojení OS severovýchod |
| V 06 | vodovod | Zákupy | - |  |
| V 07 | vodovod | Zákupy | - | napojení OS jihovýchod |
| V 08 | vodovod | Zákupy | - | napojení OS střed |
| V 09 | vodovod | Nové Zákupy | - | výrobní zóna Nové Zákupy |
| V 10 | vodovod | Nové Zákupy | - | bydlení venkovské - lokalita Ovčí potok |
| V 11 | vodovod | Božíkov | - |  |
| V 12 | vodovod | Božíkov | - |  |
| V13 | vodovod | Kamenice u Z. | - |  |
| V14 | vodovod | Kamenice u Z. | - |  |
| V 15 | vodovod | Lasvice | - |  |
| V 16 | vodovod | Starý Šidlov | - |  |
| V 17 | vodovod | Starý Šidlov | - |  |
| V 18 | vodovod | Starý Šidlov | - |  |
| V 19 | vodovod | Zákupy | - | napojení obce Bohatice |
|  | KANALIZACE |
| K 01 | kanalizace splašková | Zákupy | - | větev výrob. zóna Západ s vlož. úseky výtlaku do ČS5 Nádražní |
| K 02 | kanalizace splašková | Zákupy | - | větev výrob. zóna Západ + Podlesí s vlož. úseky výtlaku do ČS5 Nádražní |
| K 03 | kanalizace splašková | Zákupy | - | větev výrobní zóna Sever + Kamenická do ČS1 Nábřežní |
| K 04 | kanalizace splašková | Zákupy | - | větev severovýchod - do ČS1 Nábřežní |
| K 05 | kanalizace splašková | Zákupy | - |  |
| K 06 | kanalizace splašková | Zákupy | - | větev jihovýchod - do ČS1 Nábřežní |
| K 07 | kanalizace splašková | Zákupy | - | stoka H do ČS1 Nábřežní |
| K 08 | kanalizace splašková | Zákupy | - | stoka C do ČS3 Koupaliště |
| K 09 | kanalizace splašková | Zákupy | - | do ČS3 Koupaliště |
| K 10 | kanalizace splašková | Zákupy | - | rekreační areál do ČS3 Koupaliště |
| K 11 | kanalizace splašková | Zákupy | - | stoková větev střed + Mimoňská - stoky J, J1, J2 do ČS4 (Mimoňská) |
| K 12 | kanalizace splašková | Zákupy | - | do ČS1 Nábřežní |
| K 13 | kanalizace splašková | Zákupy | - | do ČS1 Nábřežní |
| K 14 | kanalizace splašková | Zákupy | - | do ČS4 (Mimoňská) |
| K 15 | kanalizace splašková | Nové Zákupy | - | výrobní zóna do ČOV Nové Zákupy |
| K 16 | kanalizace splašková | Nové Zákupy | - | výrobní zóna do ČOV Nové Zákupy |
| K 17 | kanalizace splašková | Nové Zákupy | - | bydlení venkovské - lokalita Ovčí potok |
| K 18 | kanalizace splašková | Zákupy | - | úsek výtlaku E, A-A z ČS1 Nábřežní k ČS2 (u Svitávky) (výtlak z ČS1 Nábřežní do ČOV Nové Zákupy) |
| K 19 | kanalizace splašková | Zákupy - Nové Zákupy | - | úsek výtlaku A-B z ČS2 (u Svitávky) do ČOV Nové Zákupy (výtlak z ČS1 Nábřežní do ČOV Nové Zákupy) |
| K 20 | kanalizace splašková | Zákupy | - | výtlak D z ČS Koupaliště k ČS1 Nábřežní |
| K 21 | kanalizace splašková | Zákupy | - | výtlak K z ČS4 (Mimoňská) k ČS1 Nábřežní |
| K 22 | kanalizace splašková | Zákupy - Božíkov | - | větev Božíkov do ČS Božíkov |
| K 23 | kanalizace splašková | Zákupy - Božíkov | - | výtlak z ČS Božíkov do městské sítě - ke stoce J |
| K 24 | kanalizace | Zákupy | - | bezpečnostní přepad z ČS3 |
| K 25 | kanalizace | Zákupy | - | bezpečnostní přepad z ČS2 |
| K 26 | kanalizace splašková | Zákupy | - | napojení obce Bohatice |

|  | ELEKTROROZVODY |
| --- | --- |
| E 01 | vrchní vedení VN 35 kV + 2 nové trafostanice | Zákupy | - | výrobní zóna Západ |
| E 02 | vrchní vedení VN 35 kV + 1 nová trafostanice | Zákupy | - | výrobní zóna Západ |
| E 03 | vrchní vedení VN 35 kV | Zákupy | - | přeložka - nová trasa II/268 |
| E 04 | kabel. vedení VN 35 kV + 3 nové trafostanice | Zákupy | - | propojení T26 – T14, využití T15, T16, T17, T18 náhrada za zrušené vrchní vedení |
|  | PLYNOVODY |
| P 01 | STL plynovod | Zákupy | - | výrobní zóna Západ - prodloužení |
| P 02 | STL plynovod | Zákupy | - | k výrobní zóně Sever |
| P 03 | STL plynovod | Zákupy | - | sever (Kamenická) |
| P 04 | STL plynovod + RS VTL/STL | Zákupy | - | přeložka RS VTL/STL |
| P 05 | STL plynovod | Zákupy | - | prodloužení - Borská |
| P 06 | STL plynovod | Zákupy | - | plynofikace stávající zástavby centrum - levý břeh |
| P 07 | STL plynovod | Zákupy | - |  |
| P 08 | STL plynovod | Zákupy | - |  |
| P 09 | STL plynovod | Zákupy | - | plynofikace stávající zástavby centrum - pravý břeh |
| P 10 | STL plynovod | Zákupy | - |  |
| P 11 | STL plynovod | Zákupy | - | OS severovýchod |
| P 12 | STL plynovod | Zákupy | - | OS severovýchod |
| P 13 | STL plynovod | Zákupy | - | OS jihovýchod |
| P 14 | STL plynovod | Zákupy | - | OS jihovýchod |
| P 15 | STL plynovod | Zákupy | - | OS střed |
| P 16 | STL plynovod | Zákupy - Božíkov | - | Mimoňská - Božíkov |
| P 17 | STL plynovod | Nové Zákupy | - | výrobní zóna Nové Zákupy |
| P 18 | STL plynovod | Nové Zákupy | - | bydlení venkovské - Ovčí potok |

G2.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO)

ÚP Zákupy vymezuje veřejně prospěšná opatření (opatření sloužící ke snižování ohrožení území obce povodněmi), pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit v následujícím výčtu:

| označení | druh VPO | k.ú. | identifikace záměru |
| --- | --- | --- | --- |
| X 01 | koridor pro rozliv přívalových vod - suchý poldr | Nové Zákupy | Nové Zákupy II - (lokalita 2-01 X - 2 části) |
| X 02 | koridor pro rozliv přívalových vod - suchý poldr | Nové Zákupy - Kamenice u Z. | Nové Zákupy I - (lokality 2-02 X, 5-01 X) |
| X 03 | koridor pro rozliv přívalových vod - suchý poldr | Brenná - Veselí nad Pl. | Veselí I - (lokality 4-01 X, 8-01 X) |

G3.	ASANACE, ozdravění území

ÚP Zákupy vymezuje plochy asanace, ozdravění území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit v následujícím výčtu:

| označení | asanace | k.ú. | identifikace záměru |
| --- | --- | --- | --- |
| A 01 | demolice řadových garáží a objektu „mlékárny“ | Zákupy | pro VPS D 03 (plochy dopravní infrastruktury – silnice přeložka trasy II/268: 1-39 Z) |

H 	VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo je vymezen ve výkrese č. 4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

H1.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS)

ÚP Zákupy vymezuje plochu pro veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou bude uplatněno předkupní právo v následujícím výčtu:

(náležitosti ploch veřejně prospěšných staveb z hlediska zápisu na list vlastnictví)

| označení | druh VPS + identifikace záměru | k.ú. | parcelní čísla | předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y 01 | plochy vodní a vodohospodářské (vodní nádrž Božíkov: lokalita 3-01 N) | Božíkov | 194/1 (ostatní pozemky ve vlastnictví Města Zákupy) | Město Zákupy |

H2.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO)

ÚP Zákupy vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření, pro která bude uplatněno  předkupní právo v následujícím výčtu:

(náležitosti ploch veřejně prospěšných opatření z hlediska zápisu na list vlastnictví)

| označení | druh VPO + identifikace záměru | k.ú. | parcelní čísla | předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 01 | plocha veřejného prostranství – zeleň (1-01 N) | Zákupy | 493 (ostatní pozemky ve vlastnictví Města Zákupy) | Město Zákupy |
| Z 05 | plocha veřejného prostranství – zeleň (1-05 N) | Zákupy | 524, 525 | Město Zákupy |
| Z 07 | plocha veřejného prostranství – zeleň (1-07 N) | Zákupy | část 522 (ostatní pozemky ve vlastnictví Města Zákupy) | Město Zákupy |
| Z 10 | plocha veřejného prostranství – zeleň (1-10 N) | Zákupy | 938 + část 945 (ostatní pozemky ve vlastnictví Města Zákupy) | Město Zákupy |
| Z 11 | plocha veřejného prostranství – zeleň (1-11 N) | Zákupy | 821, 883 | Město Zákupy |

Pozn.:	ÚSES je v podmínkách řešeného území ÚP Zákupy funkční nad přiměřeně hodnotnými stávajícími nezastavěnými a nezastavitelnými plochami, vymezení ÚSES není podmíněno změnami vlastnických práv.

I 	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Plocha a koridor územních rezerv jsou vymezeny ve výkrese č. 2 – Hlavní výkres - vymezení ploch s rozdílným využitím.

I1.	ÚZEMNÍ REZERVY – PLOCHY

| označení | 1-01 R |
| --- | --- |
| typ vymezení | plocha - 28511 m2 |
| stávající plochy s rozdílným způsobem využití (včetně navržených) | ■ plochy zemědělské |
| budoucí využití | ■ plochy rekreace - hromadné |
| katastrální území | Zákupy |
| podmínky pro prověření budoucího využití | Budoucí využití této plochy je podmíněno jejím prověřením na úrovni ÚP (změna ÚP nebo nový ÚP). Využití této plochy se předpokládá po roce 2020. |
| omezení | V ploše územní rezervy nelze provádět činnosti, které by znemožnily nebo ztížily její budoucí využití pro stanovený účel. |

I2.	ÚZEMNÍ REZERVY – KORIDORY

| označení | 1-02 R |
| --- | --- |
| typ vymezení | koridor - délka cca 200 m / šířka 30 m |
| stávající plochy s rozdílným způsobem využití (včetně navržených) | ■ plochy zemědělské ■ plochy vodní a vodohospodářské ■ plochy smíšené krajinné zeleně |
| budoucí využití | ■ plochy dopravní infrastruktury – silniční (silnice III/26834 – přeložka úseku v kategorii S 7,5/60) |
| katastrální území | Zákupy |
| podmínky pro prověření budoucího využití | Budoucí využití tohoto koridoru je podmíněno jeho prověřením na úrovni ÚP (změna ÚP nebo nový ÚP). Využití tohoto koridoru se předpokládá po roce 2020. |
| omezení | V koridoru územní rezervy nelze provádět činnosti, které by znemožnily nebo ztížily jeho budoucí využití pro stanovený účel. |

Koridor zdvojení vedení 400 kV ve stávající trase je vymezen odpovídající úpravou ochranného pásma.

J	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územní rozsah ploch a koridorů k prověření územní studií (US) je vymezen ve výkrese č. 1 - Výkres základního členění území.

Plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití US podmínkou pro rozhodování:

| označení | US 1 |
| --- | --- |
| název | obytný soubor severovýchod |
| identifikační údaje pořizovatele | Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy |
| základní údaje o požadovaném záměru | Výstavba obytného souboru pro bydlení městské individuální po severním a východním obvodě stávající zástavby sídliště u ZŠ: - vymezení parcelace pro jednotlivé stavby, - vymezení veřejných prostranství (viz § 7 vyhl. 269/2009 Sb.,: „pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m3, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace.“), - řešení dopravní dostupnosti staveb a jejich obsluhy vč. dopravy v klidu, - řešení související technické vybavenosti ve vazbě na obecní systémy, - respektování zvl. požadavků z hlediska ochrany přírody a krajiny. |
| identifikace navržených ploch s rozdílným způsobem využití | ■ plochy bydlení - městské individuální (1-21 Z, 1-22 Z, 1-23 Z) ■ plochy veřejných prostranství – komunikace (1-33 Z) ■ plochy veřejných prostranství – zeleň (1-11 N) |
| údaje o stávajícím využití plochy | - volné plochy nezastavěného území po obvodě zastavěného území (plochy zemědělské, plochy smíšené krajinné zeleně) |
| plošná výměra | cca 11,0 ha |
| lhůta pro pořízení US, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti | 4 roky ode dne vydání územního plánu (aktualizace ÚP) |
| urbanistický obvod | UO 1 – Zákupy |
| katastrální území | Zákupy – 790567 |
| dotčené návrhové plochy ÚP | 1-21 Z, 1-22 Z, 1-23 Z, 1-33 Z, 1-11 N |

| označení | US 2 |
| --- | --- |
| název | obytný soubor sever |
| identifikační údaje pořizovatele | Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy |
| základní údaje o požadovaném záměru | Výstavba obytného souboru pro bydlení venkovské na nezastavěných plochách mezi stávající silnicí III/26834 a její navrženou přeložkou: - vymezení parcelace pro jednotlivé stavby, - vymezení veřejných prostranství (viz § 7 vyhl. 269/2009 Sb.,: „pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m3, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace.“), - řešení dopravní dostupnosti staveb a jejich obsluhy vč. dopravy v klidu, - řešení související technické vybavenosti ve vazbě na obecní systémy, - upřesnění průběhu a vazeb přilehlého úseku trasy přeložky S III/26834 |
| identifikace navržených ploch s rozdílným způsobem využití | ■ plochy bydlení – venkovské (1-07 Z, 1-08 Z, 1-09 Z) ■ plochy veřejných prostranství - komunikace (1-34 Z, 1-35 Z) ■ plochy rekreace - zahrádkové osady (1-51 Z) ■ plochy dopravní infrastruktury - silnice (1-41 Z) |
| údaje o stávajícím využití plochy | - volné plochy nezastavěného území po obvodě zastavěného území (plochy zemědělské, plochy smíšené krajinné zeleně), - do vymezeného území zasahují ochranná pásma silnic II/268 a III/26834. |
| plošná výměra | cca 6,5 ha |
| lhůta pro pořízení US, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti | 4 roky ode dne vydání územního plánu (aktualizace ÚP) |
| urbanistický obvod | UO 1 – Zákupy |
| katastrální území | Zákupy – 790567 |
| dotčené návrhové plochy ÚP | 1-07 Z, 1-08 Z, 1-09 Z, 1-34 Z, 1-35 Z, 1-41 Z |

| označení | US 3 |
| --- | --- |
| název | přeložka úseku silnice II/262 |
| Identifikační údaje pořizovatele | Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy |
| základní údaje o požadovaném záměru | Upřesnění vedení trasy přeložky úseku S II/262 ve vazbě na rozvojové plochy výrobní zóny Zákupy – Západ vč. MOK II/268 x II/262 dle ÚP Zákupy v podrobnějším měřítku mapového podkladu: - v upřesněných prostorových vazbách na ul. Nádražní, - dle aktuálních požadavků navázaných výrobních subjektů, - upřesnění řešení vazeb silniční sítě na síť místních obslužných komunikací (veřejných prostranství – komunikace). Prověření záměru ve smyslu eliminace negativních dopadů z výstavby silnice a negativních účinků budoucího provozu na obytné podmínky města. |
| identifikace navržených ploch s rozdílným způsobem využití | ■ plochy dopravní infrastruktury – silnice (část 1-37 Z, 1-38 Z) |
| údaje o stávajícím využití plochy | - část - nezastavěné plochy zastavěného území, - část - volné plochy extravilánu po obvodě zastavěného území (plochy zemědělské, plochy smíšené krajinné zeleně). |
| plošná výměra | cca 1 ha |
| lhůta pro pořízení US, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti | 4 roky ode dne vydání územního plánu (aktualizace ÚP) |
| urbanistický obvod | UO 1 – Zákupy |
| katastrální území | Zákupy – 790567 |
| dotčené návrhové plochy ÚP | 1-37 Z, 1-38 Z |

K	Údaje o počtu listů a výkresů územního plánu

-	textová část:

Počet číslovaných stran textové části územního plánu je 67.

-	grafická část:

1.   Výkres základního členění území			      M - 1 : 5000	    64 formátů A4

2.   Hlavní výkres – vymezení ploch s rozdílným využitím	      M - 1 : 5000	    64 formátů A4

3.   Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury	      M - 1 : 5000	    64 formátů A4

4.   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    M - 1 : 5000	    64 formátů A4

Územní plán Zákupy – fáze návrh - sestává z částí dokumentace:

- „Územní plán Zákupy - návrh“

-	  „Odůvodnění Územního plánu Zákupy“